ZMĚNy

č. Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10,

Lip11, Lip12, Lip13, Lip14

ÚZEMNÍHO PLÁNU lipůvka

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Správní orgán, který změny č. Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 územního plánu vydal: | Zastupitelstvo obce Lipůvka |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení : | Ing. arch. Jiří Kouřil |
| Funkce : | vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko |
| Podpis : |  |
| Otisk úředního razítka : |  |

obsah změn

Změna Lip2

- Změna využití stabilizované plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské – SM, na rozvojovou plochu rekreace – rekreace rodinná – Rr, v k.ú. Lipůvka, severovýchodně od obce v lokalitě Pod Habřím. Doplnění podmínek využití pro plochu rekreace rodinné (13-Rr).

Změna Lip3

- Změna textové části – změna intenzity využití stavebních pozemků ploch rekreace - rodinná rekreace – Rr.

Změna Lip4

- Změna využití rozvojové plochy rekreace spojené s chovem koní – Rk (14-Rk), na stabilizovanou plochu smíšenou nezastavěného území – zemědělskou – SM, v k.ú. Lipůvka, severovýchodně od obce v lokalitě Pod Habřím.

Změna Lip5

- Změna využití části stabilizované plochy veřejných prostranství – U, na rozvojovou plochu smíšenou obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka, v západní části obce.

Změna Lip6

- Změna dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy smíšené obytné, zmenšení rozsahu rozvojové plochy veřejných prostranství 2P-U a její náhrada za stabilizovanou plochu smíšenou obytnou – SO, rozčlenění původní rozvojové plochy smíšené obytné 7-SO na dílčí plochy, v k.ú. Lipůvka, v jihovýchodní části obce v lokalitě za bytovkou.

Změna Lip8

- Změna využití části rozvojové plochy veřejných prostranství (27-U/v), na rozvojovou plochu bydlení – B, v k.ú. Lipůvka, v severní části obce.

Změna Lip10

- Změna využití stabilizovaných ploch bydlení – B na stabilizované plochy smíšené obytné – SO, v k.ú. Lipůvka, v jihozápadní části obce.

Změna Lip11

- Změna využití jižní části rozvojové plochy občanského vybavení (16-OV) na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka, východně od centra obce.

Změna Lip12

- Změna využití stabilizovaných ploch zemědělských - P na rozvojovou plochu sídelní zeleně – zeleň zahrad – Zz, v k.ú. Lipůvka, na západním okraji obce v lokalitě u hřbitova.

Změna Lip13

- Prodloužení lhůty na zpracování územních studií.

- Aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb.

Změna Lip14

- Změna využití části rozvojové plochy sídelní zeleně – zeleň izolační (9-Zi), části rozvojové plochy technické infrastruktury (39-T) a stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU na rozvojovou plochu technické infrastruktury – T a veřejných prostranství - U, v k.ú. Lipůvka, na jihozápadním okraji obce.

Součástí dokumentace změny č. 2 je i aktualizace zastavěného území a uvedení ÚP Lipůvka do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a podrobnější dokumentací (úprava rozsahu rozvojové plochy dopravní infrastruktury 41-DS).

Obec Lipůvka

Zastupitelstvo obce Lipůvka, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „vyhláška 500“)

v y d á v á

opatřením obecné povahy

změny

č. Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10,

Lip11, Lip12, Lip13, Lip14

územního plánu Lipůvka

včetně uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací, kterými se mění Územní plán Lipůvka takto:

##### Obsah dokumentace:

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST:

I/1  Výkres základního členění území						1 : 5 000

I/2  Hlavní výkres									1 : 5 000

I/4  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací			1 : 5 000

Výkresy jsou výřezem z výkresů platného ÚP Lipůvka.

# Textová část změn č. Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10,  Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 územního plánu Lipůvka:

V kapitole a) se upravuje text na konci první věty - ruší se text, který zní:

„1. 3. 2015“

a nahrazuje se textem ve znění:

„15. 10. 2021“

Ruší se celá navazující tabulka s textem, který zní:

| Seznam používaných zkratek |
| --- |
| ÚP/ÚPO | územní plán / územní plán obce | ZD | zemědělský areál |
| ÚPNSÚ | územní plán sídelního útvaru | OP / POP | ochranné pásmo / pásmo ochrany prostředí |
| VÚC | velký územní celek | VKP | významný krajinný prvek |
| ÚS | územní studie | TS | elektrická stanice s napětím pod 52 kV = trafostanice |
| SZ | nový stavební zákon | L | ekvivalentní hladina zvuku |
| ÚSES | územní systém ekologické stability | dB(a) | decibel (váhový filtr A zvukoměru) |
| vvn | vedení el. energie s velmi vys. napětím | ZPF | zemědělský půdní fond |
| vn | vedení el. energie s vys. napětím | PUPFL | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| nn | vedení el. energie nízkého napětí | ŽP | životní prostředí |
| VTL | vysokotlaký plynovod | RRS | radioreléový spoj |
| VVTL | plynovod s velmi vysokým tlakem | DK | dálkový kabel |
| STL | středotlaký plynovod | CHLÚ | chráněné ložiskové území |
| NTL | nízkotlaký plynovod | DP | dobývací prostor |
| RS | regulační stanice | K | biokoridor |
| SKAO | stanice katodové ochrany | LBC | lokální biocentrum |
| VDJ | vodojem | LBK | lokální biokoridor |
| ČS | čerpací stanice | RBC | regionální biocentrum |
| AT stanice | automatická tlaková stanice | RBK | regionální biokoridor |
| ČOV | čistírna odpadních vod | IP | interakční prvek |

V kapitole b)

V kapitole b)2., v podkap. b)2.1.,

v odst. Prostory urbanisticky a historicky cenné, v tabulce s názvem podmínky ochrany se ruší třetí odrážka, která zní:

- „podporovat využití tradičních materiálů apod.“

Text čtvrté odrážky je na konci doplněn textem ve znění:

- „včetně podkroví“

v odst. Místa jedinečných výhledů, v tabulce s názvem podmínky ochrany se za poslední odrážku doplňuje odrážka nová ve znění:

- „přemístění místa výhledů je přípustné v případě, že novým umístěním bude i nadále zachován jeho účel“

V kapitole c) se ruší celý název kapitoly, který zní:

„Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“

a nahrazuje textem ve znění:

„Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“

V kapitole c)1. se doplňuje název kapitoly o text ve znění:

„a kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“

V kapitole c)1. se upravuje text

ve třetí odrážce se ruší konec textu první pododrážky ve znění:

- „do tělesa německé dálnice“

ve třetí odrážce a druhé pododrážce se na začátku pododrážky doplňuje text ve znění:

- „částečné“

ve třetí odrážce a druhé pododrážce se na konec pododrážky doplňuje čárka a text ve znění:

- „příp. jihozápadním obchvatem směr Tišnov“

ve čtvrté odrážce se na konci textu ruší text ve znění:

- „– nové trasy silnice I/43“

ve 12.té odrážce, šesté pododrážce se za textem plochy rodinné rekreace  ruší text ve znění:

- „a definuje nové plochy rekreace spojené s chovem koní“

za 14. (poslední) odrážku se doplňuje odrážka nová s textem ve znění:

- „Pro urbanistickou kompozici platí - respektovat podmínky definované v kap. b)2.1. - pro ochranu těchto hodnot území:

- prostory urbanisticky a historicky cenné

- významné stavební dominanty

- místa jedinečných výhledů

- památky místního významu“

##### Za tuto odrážku je doplněn text ve znění:

##### „Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití:

Výčet ploch s rozdílným způsobem využití, viz výrok, kap. f)1.“

V navazujícím odstavci s názvem „Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“ se za konec názvu doplňuje pomlčka a text ve znění:

- „urbanizované území“

V odstavci s názvem „Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití“ se v šesté odrážce (Plochy rekreace) upravuje text druhé pododrážky – slovo „plocha“ na začátku textu se nahrazuje novým textem ve znění: „plochy“	 ruší se poslední pododrážka s textem ve znění:

- „plocha rekreačního charakteru s možností chovu koní“

V kapitole c)2. se upravuje text tabulky zastavitelných ploch

V ploše č.1, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ se ruší první věta ve znění:

- „Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)“

V ploše č.1, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ v podkapitole Obsluha území se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.2, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ se ruší první věta ve znění:

- „Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)“

V ploše č.2, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ v podkapitole Obsluha území se ruší text v závorce na konci 1. odrážky ve znění:

- „(v návrhu II. třídy)“

ve 2. odrážce se ruší text v závorce ve znění:

- „(v návrhu II. třídy)“

Ruší se text předposlední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.2, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ v podkapitole „ochrana zdravých životních podmínek“ se doplňuje nová odrážka s textem ve znění:

- „respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity“

V ploše č.3, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ v podkapitole Obsluha území

ve 2. odrážce se ruší text v závorce ve znění:

- „(v návrhu II. třídy)“

v 5. odrážce se v závorce doplňuje text ve znění:

- „OP vodního zdroje“

v poslední odrážce se ruší text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky a JÚ Lažany“

V ploše č.3, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ v podkapitole „ochrana zdravých životních podmínek…“ se za první odrážku doplňuje nová odrážka s textem ve znění:

- „respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity“

V ploše č.4, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.5, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.6, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší první věta ve znění:

- „Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)“

v podkapitole Obsluha území, v 1. odrážce se ruší konec textu ve znění:

- „Dále ze stávající komunikace (silnice I. třídy) lemující jižní okraj lokality, která bude v případě realizace obchvatu začleněna mezi obslužné komunikace“

ruší se text poslední odrážky této podkapitoly ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

“ v podkapitole „ochrana zdravých životních podmínek“ se za první odrážku doplňuje nová odrážka s textem ve znění:

- „respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity“

Plocha č. 7 – ruší se celý řádek textu ve znění:

| 7 | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení z místní komunikace - veřejného prostranství (20-U, 21-U) navrženého podél severního a východního okraje plochy a zaústěného do stávajících místních komunikací. napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| --- | --- | --- | --- |

a je nahrazeno textem ve znění:

| 7a | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit ze stabilizovaných a rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| --- | --- | --- | --- |
| 7b | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 7c | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 7d |  | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení do navrženého veřejného prostranství Z2/05-U |

V ploše č.8, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, v 1. odrážce se ruší konec textu ve znění:

- „veřejného prostranství (21-U) navrženého podél východního okraje plochy a zaústěného do stávajících místních komunikací. Dále z místní komunikace (stávající silnice I. třídy lemující jižní okraj lokality) v případě realizace obchvatu obce přeřazené do obslužné komunikace.“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „rozšířené o plochu veřejného prostranství (21-U)“

ruší se text poslední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.9, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

ruší se celá první věta s textem ve znění:

„Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)“

v podkapitole Obsluha území, v 1. odrážce se ruší konec textu ve znění:

- „vymezenou pro průchod této místní komunikace. Další napojení z místní komunikace (v současnosti silnice I. třídy, v návrhu II. třídy) lemující východní okraj plochy.“ Nahrazuje se textem ve znění:

„dále ze západu prodloužením plochy veřejných prostranství (Z2/07-U)“

ruší se text poslední odrážky ve znění:

  - „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

v podkapitole Ochrana zdravých životních podmínek, v 1. odrážce se ruší text ve znění: „II/379“ a nahrazuje se textem ve znění: „I/43“; doplňuje se nová odrážka s textem ve znění:

- respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity

V ploše č.10, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

ruší se celá první věta s textem ve znění:

„Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)“

v podkapitole Obsluha území,

na konec první odrážky se doplňuje čárka a text ve znění:

- dále ze západu prodloužením plochy veřejných prostranství (Z2/07-U)

ruší se text poslední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

Za podkapitolu Obsluha území se vkládá podkapitola nová s textem ve znění:

ochrana zdravých životních podmínek

- „respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity“

V ploše č.12, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, ruší se text 3. odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, OP vodního zdroje Lažany“ a nahrazuje se textem ve znění:

- „střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních“

v podkapitole Ochrana PUPFL se v 1. odrážce ruší konec textu ve znění:

- „podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních“ a doplňují se 2 pododrážky s textem ve znění“

  - případnou výjimku z OP lesa řešit v navazujících řízeních

  - oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího lesního pozemku“

V ploše č.13, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se za první odrážky doplňuje odrážka nová s textem ve znění:

- „řešit prodloužení účelové komunikace (35-DU) pro obsluhu navazujících ploch rekreace rodinné – Rr vč. plochy (Z2/01)“; ruší se text poslední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, OP vodního zdroje Lažany“ a nahrazuje se textem ve znění:

- „střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních“;

Plocha č.14 – ruší se text ve znění:

|  | Lipůvka Pod Habřím | plochy rekreace - rekreační aktivity spojené s chovem koní - Rk | obsluha území dopravní napojení ze stávající účelové komunikace lemující západní okraj plochy. respektovat plochu pro účelovou komunikaci (35-DU) navrženou podél lesa napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením na stávající sítě plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, OP vodního zdroje Lažany prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) intenzita využití pozemků – ve vymezené ploše RK je možno situovat max. 10 staveb pro rodinnou rekreaci, zastavěná plocha stavby pro rodinnou rekreaci max.30m2 ochrana PUPFL část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních |
| --- | --- | --- | --- |

a je nahrazeno textem ve znění:

| 14 | plocha zrušena |
| --- | --- |

V ploše č.16, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ , v podkapitole prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu je text ve znění: „odskočeným posledním“ nahrazen textem ve znění: „ustupujícím“

V ploše č.17, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v 1. první odrážce ruší text v závorce ve znění:

- „(silnice I. třídy, v případě realizace obchvatu obce začleněné mezi obslužné komunikace)“; a ruší se poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.19, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší první a druhá  odrážka ve znění:

- „respektovat OP lesa“

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.21, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

ruší se celá první věta s textem ve znění:

„Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)“

se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.22, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší poslední odrážka ve znění:

- „respektovat OP lesa, plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.23, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší první věta ve znění:

- „Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)“; dále se ruší druhá odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.24, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší první věta ve znění:

- „Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)“;

ve druhé větě se ruší část textu v závorce ve znění: „7-SO“, dále se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.25, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ve třetí větě ruší závorka s textem ve znění: „(v návrhu II. třídy)“, dále se ruší poslední odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.26, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.27, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší druhá odrážka ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

v poslední odrážce se ruší text v závorce ve znění: „(OP min. 20m)“

V ploše č.30, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v první odrážce ruší text v závorce ve znění:

- „(po realizaci obchvatu zařazena do obslužných komunikací)“; dále se ruší text páté odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.31, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v první odrážce ruší závěr textu ve znění:

- „Po realizaci obchvatu z komunikace (v současnosti silnice I/43) návrhem zařazené do silnic II. třídy – respektovat plochu dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující západní okraj lokality.“, dále se ruší text čtvrté odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.32, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v první odrážce ruší celý text ve znění:

- „dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43), po realizaci obchvatu návrhem zařazené do silnic II. třídy - respektovat plochu dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující východní okraj lokality. Napojení dále z komunikace navržené pro místní komunikaci -  respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní okraj lokality.“

a nahrazuje se textem novým ve znění:

- „dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43) - respektovat plochu .dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující východní okraj lokality; dále z  plochy dopravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní okraj lokality“

dále se ruší text poslední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.33, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v první odrážce ruší závěr textu – ruší se čárka a text ve znění:

- „po realizaci obchvatu zařazené do obslužných komunikací - respektovat plochu dopravní infrastruktury (41-DS) vymezující východní okraj lokality“

dále se ruší text poslední odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

v podkapitole „prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu“, se za text ve znění: „výšková regulace zástavby – „ vkládá text ve znění:

„max. 2 NP s možností podkroví, výrobní“

V ploše č.34, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší text druhé odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.35, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se v první odrážce ruší text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

ve druhé odrážce se ruší text v závorce ve znění: „(OP min. 20m)“

V ploše č.36, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší text třetí odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

Plocha č.37 – ruší se text ve znění:

|  | Lipůvka k Lažanům | plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty - DU | Plocha navržená pro průchod stezky pro pěší a cyklisty směr Lažany. střet s technickou infrastrukturou (vedení vn) řešit v navazujících řízeních zohlednit průchod koridoru pro technickou infrastrukturu TV3 plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky a OP vodního zdroje Lažany respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz. Ochrana melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity |
| --- | --- | --- | --- |

a je nahrazeno textem ve znění:

| 37 | realizováno |
| --- | --- |

V ploše č.38, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

se ruší text druhé odrážky ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky a OP vodního zdroje Lažany“ a nahrazuje se textem ve znění:

- „střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních“

V ploše č.39, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

v podkapitole Obsluha území, se v první odrážce ruší část textu – za slovem „navržené“ se ruší text ve znění:

- „pro průchod místní komunikace“

dále se v poslední odrážce ruší text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.40, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

ve druhé odrážce se ruší text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky a OP vodního zdroje Lažany“ a nahrazuje se textem ve znění:

- „střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních“

V ploše č.41, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

V první větě se na jejím konci ruší text ve znění:

„umístění obchvatu (převedení silnice I. třídy směrem na Blansko). Součástí plochy jsou křižovatky a navazující komunikace“

a nahrazuje se textem ve znění:

„MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“

ve třetí odrážce se ruší text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.42, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

V první větě se za slovem „umístění“ ruší text ve znění:

„okružní“

ve čtvrté odrážce se ruší celý text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.43, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

V první větě za textem „Plocha navržená jihozápadně od obce pro“ se ruší text ve znění:

„místní“ a na závěr věty se doplňuje pomlčkou a textem ve znění:

„obchvat jihozápad“

v šesté odrážce se ruší celý text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

v osmé odrážce se ruší celý text ve znění:

- „do plochy zasahuje  OP okolo veřejného pohřebiště – zohlednit“

V ploše č.44, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

V první větě se za slovem „umístění“ ruší text ve znění:

„okružní“

Ve čtvrté odrážce se ruší celý text ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

Na konec tabulky, za plochu č.Z1/01, se vkládájí nové řádky s textem ve znění:“

| Z2/01 | Lipůvka Pod Habřím | plochy rekreace - rodinná rekreace - Rr | obsluha území dopravní napojení řešit prodloužením účelové komunikace (35-Du) napojení na technickou infrastrukturu řešit lokálně střet s technickou infrastrukturou (OP vodního zdroje) a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví rozmezí výměry stavebních pozemků cca 2000 m2 – 2344 m2 ochrana PUPFL plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat: ve vzdálenosti do 25 m od hranice lesního pozemku nebudou umísťovány žádné stavby oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího lesního pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2/02 | Lipůvka západ | plochy smíšené obytné - SO | Plocha pro předzahrádku před rodinným domem. prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu respektovat půdorysnou linii zástavby |
| Z2/03 | Lipůvka sever | plochy bydlení - B | Obsluha území – v případě potřeby řešit s ploch veřejných prostranství (27-U) střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví |
| Z2/04 | Lipůvka západ | plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - Zz | Plocha pro rozšíření sídlní zeleně – zeleň zahrad. střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP a bezpečnostního pásma VTL plynovodu) a se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních zohlednit OP okolo veřejných pohřebišť - ve vymezeném území nebudou realizovány stavby, které by mohly narušit pietu hřbitova |
| Z2/05 | Lipůvka za bytovkou | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro pěší propojení. řešit napojení na plochu navrženého veřejného prostranství 3P-U |
| Z2/06 | Lipůvka za sběrným dvorem | plochy technické infrastruktury - T | Plocha pro technické zázemí obce. střet s technickou infrastrukturou (kanalizační sběrač, zatrubněný vodní tok) a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – max. 1 NP bez možnosti podkroví, halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny |
| Z2/07 | Lipůvka za sběrným dvorem | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou. ve vztahu k navazující stabilizované ploše bydlení řešit pás izolační zeleně o šířce min. 3 m |

V kapitole c)3. se upravuje text tabulky ploch přestavby

V záhlaví tabulky, ve čtvrtém sloupci se ruší text ve znění: „popis plochy“  „územní podmínky“ a nahrazuje se textem ve znění: „podmínky využití“

V ploše č.1P, ve sloupci s názvem „podmínky využití“ se ruší druhá věta s textem ve znění:

„Veřejné prostranství do stávajících obslužných komunikací.“

před první odrážku se vkládá odrážka nová s textem ve znění:

- „napojení na stávající místní komunikaci řešit v rámci rozvojové plochy veřejného prostranství 7c-U“

ruší se poslední odrážka s textem ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V ploše č.2P, ve sloupci s názvem „podmínky využití“

V první větě se za textem „Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou – pro“ ruší text ve znění:

„obsluhu rozvojové plochy bydlení (7-SO) a“; dále se ruší text druhé věty ve znění:

„Veřejné prostranství je na záp. konci zaústěno formou pěšího propojení do stávajícího veřejného prostranství u bytovek a na východě do obslužné komunikace stabilizované návrhem.“

Za věty se vkládají nové odrážky s textem ve znění:

- „veřejné prostranství zaústit do stávající místní komunikaci prostřednictvím navrženého veřejného prostranství 7d-U

- veřejné prostranství ve východním konci zaslepit a řešit obratiště

- veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení do stávajícího veřejného prostranství u bytovek“

ruší se odrážka s textem ve znění:

- „plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky“

V kapitole c)4. se upravuje text předposlední odrážky – ruší se text v závorce ve znění:

- „(silnice III. třídy)“

V kapitole d) se upravuje text v názvu kapitoly - ruší se text, který zní:

„Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování“

a nahrazuje se textem ve znění:

„Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“

V kapitole d)1. se v první větě ruší text ve znění: “I/3 Koncepce veřejné infrastruktury“ a nahrazuje se textem ve znění: „I/2 Hlavní výkres“

V kapitole d)1. se v první odrážce ruší text ve znění:

„silnice I/43 - přesměrování trasy mimo zastavěné území - silnice I/43 je jihovýchodním obchvatem obce směrována na Blansko částečně v trase stávající silnice II/379 . Stávající silnice I/43 procházející řešeným územím ve směru sever – jih je zařazena do kategorie II. třídy.“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „řešení MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“

ruší se druhá odrážka s textem ve znění:

- silnice II/379 - změna třídy –  silnice je zařazena do kategorie III. třídy

je doplněna odrážka nová s textem ve znění:

- „řešení komunikace na jihozápadním okraji obce (obchvat jihozápad) propojující silnici I/34 a silnici II/379 včetně křižovatek“

V odrážce začínající textem: „navržení ploch pro křižovatky“ je zrušen text ve znění:

- „okružních“

V kapitole d)1.1. se v nadpise prvního odstavce ke slovu „silnice“ doplňuje čárka a text ve znění:

„místní komunikace“

v první odrážce se na konec textu doplňuje text ve znění:

„a obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch“

v první pododrážce první odrážky (41-DS) se ruší text ve znění:

- „plocha pro přeložku silnice I/41  v k.ú. Lipůvka – silnice  je trasována ve směru od Kuřimi ve stávající trase silnice I/43, navržen je jihovýchodní obchvat mimo zastavěné území obce v nové trase s napojením na východním okraji do stávající silnice II/379, dále silnice směřuje na Svinošice a Blansko– záměr převzat z Generelu Krajských silnic Jm K. Obec Lipůvka bude na silnici I/41 napojena mimoúrovňovou křižovatkou, plocha pro dopravu je vymezena tak, aby nezasahovala plochy zastavěného území, je rozšířena o plochu pro realizaci křižovatek Jižně od řešeného území se trasa napojuje na severní obchvat Kuřimi, který ústí do výhledové trasy R 43. Plocha je navržena včetně budoucího silničního OP, včetně případných protihlukových opatření, umístění ochranné zeleně, terénních úpravy (zářezy, násypy), křižovatek apod“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „plocha pro mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) silnice I/43 x silnice II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“

ve druhé pododrážce první odrážky (42-DS) se ruší text ve znění:

- „v návrhu silnic II/643 a silnice III. tř a místní komunikace – plocha je vymezena tak, aby bylo možno řešit dopravní závadu, stávající průsečnou křižovatku okružní křižovatkou – dle projektu HBH Projekt, spol.s .o. Brno.“

ve třetí pododrážce první odrážky (44-DS) se ruší text ve znění:

- „plocha pro umístění okružní křižovatky na severním okraji obce (na stávající I/43 – v návrhu II/643), z okružní křižovatky budou napojeny navrhované plochy pro bydlení (2-SO, 3-B)“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „plocha pro umístění křižovatky na severním okraji na silnici I/43, z  křižovatky budou napojeny navrhované plochy pro bydlení (2-SO, 3-B)“

Dále se ruší navazující odstavec „Místní komunikace“ s textem ve znění:

##### „místní komunikace

- Respektovat změny navržené ve stabilizovaných plochách místních komunikací v zastavěném území:

silnice I/43

  - část stávající silnice I/43 je přeřazena do kategorie silnic II. třídy jako II/643 Kuřim – Lipůvka – Černá Hora

  - úsek komunikace jižně od čerpací stanice pohon. hmot je přeřazen do obslužných komunikací a bude sloužit pro obsluhu stávajících a navržených ploch výrobní zóny

- Respektovat plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, navržené pro obsluhu stávajících a rozvojových ploch:“

v pododrážce první odrážky (43-DS) se upravuje text – je zrušen text za slovem „průchod“ ve znění: „místní“; je doplněn text za slovem „okraji obce“ ve znění:

  - „a k propojení silnice I/43 a II/379 (obchvat jihozápad),“; dále je v předposlední a poslední větě zrušeno slovo „okružní“

V odstavci „účelové komunikace“ se na konec poslední odrážky doplňuje pomlčka a text ve znění:

  - „zrealizováno“

V kapitole d)2.1.1, v první odrážce a druhé pododrážce, se na jejím konci doplňuje pomlčka a text ve znění:

  - „část zrealizována“;

dále v první odrážce a třetí pododrážce, se na jejím konci doplňuje pomlčka a text ve znění:

„realizováno“

V kapitole d)2.1.2, v první odrážce a druhé pododrážce, se na jejím konci doplňuje pomlčka a text ve znění:

  - „zrealizováno“

dále v první odrážce a třetí pododrážce, se na jejím konci doplňuje pomlčka a text ve znění:

„zrealizováno“

Kapitola d)3.  – na konci názvu kapitoly se doplňuje čárka a text ve znění: „technické zázemí obce“

Dále se doplňuje za třetí odrážku odrážka nová s textem ve znění:

- „Plochu pro technické zázemí obce (Z2/06-T) realizovat na jihozápadním okraji obce.“

V kapitole d)1. se v první větě ruší text ve znění: “a ve výkrese I/3 Koncepce veřejné infrastruktury“

V kapitole d)2. se v první větě ruší text ve znění: “Koncepce veřejné infrastruktury“ a nahrazuje se textem: „Hlavní výkres“.

V kapitole d)5. se v první větě ruší text ve znění: “a ve výkrese I/3 Koncepce veřejné infrastruktury“

V kapitole d)5 ve třetí odrážce jsou za šestou pododrážku doplněny 2 nové pododrážky s textem ve znění:

  - 7d-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO a předpokládané zástavby ve stabilizovaná ploše SO, pěší propojení – východně od bytovek

  - Z2/05-U – pěší propojení

dále se ve třetí odrážce a v poslední pododrážce ruší text ve znění:

  - „rozvojové lokality bydlení (7-SO a“

V kapitole e) se ruší celý název kapitoly, který zní:

„Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin“

a nahrazuje textem ve znění:

„Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, koncepce územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“

V kapitole e)1. se ruší celý název kapitoly, který zní:

„Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití“

a nahrazuje textem ve znění:

„Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití“

Dále se v posledním odstavci začínajícím nadpisem: „Stanovení podmínek pro…“ :ruší text ve znění: „změny ve“.

Na závěr kapitoly se doplňuje text ve znění:

##### „V krajině jsou navrženy plochy vodní a vodohospodářské – N (č. 45, 46, 47), viz výrok, kap. c)2.“

V kapitole e)2. se v první větě ruší její závěr s textem ve znění:

„a ve výkrese Odůvodnění – výkres č. II/2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“

a je nahrazen textem ve znění: „překryvnou linií“

V odstavci s názvem „Plochy biokoridorů“ se doplňuje čárka a text ve znění:

„interakční prvky“

dále v pododstavci „Podmínky využití“ se v přípustném využití za třetí odrážku doplňují nové odrážky s textem ve znění:

  - „vodní plochy a toky

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

  - protierozní opatření

  - stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny – vyjma interakčních prvků

  - trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura – vyjma interakčních prvků

  - účelové komunikace“ – vyjma interakčních prvků

v podmíněně přípustném využití se v první odrážce:

doplňuje text – za text „nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor“ se doplňuje text ve znění:

„a interakční prvek“

ruší závěr textu ve znění:

  - „Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory, a v co nejmenším rozsahu.“

za druhou odrážkou se doplňuje odrážka nová s textem ve znění:

  - křížení interakčního prvku s trasou, stezkou, komunikací pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezkou, účelovou komunikací, za podmínky, že kříží interakční prvek v co nejkratším směru

v nepřípustném využití se za poslední odrážku doplňuje odrážka nová s textem ve znění:

  - „rušit biokoridory a interakční prvky bez náhrady“

V odstavci s názvem Regionální a nadregionální systém a pododstavci s názvem Regionální biokoridor RK 1421 se ruší text ve znění: „

„severozápadě území na lesní půdě“

V kapitole e)4. se doplňuje název kapitoly čárkou a textem ve znění:

„ochrana před povodněmi“

na závěr kapitoly se doplňuje text ve znění:

###### „Ochrana před povodněmi

Do aktivní zóny záplavového území neumísťovat - vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury - žádné nadzemní stavby.“

V kapitole e)5. se ve druhé odrážce ruší s text ve znění:

„a rekreace spojené s chovem koní“

Dále ve třetí odrážce a čtvrté pododrážce se ruší text ve znění: „obchvatu silnice I/43“ a nahrazuje se textem ve znění:

„obchvatu jihovýchod“

V kapitole f) se doplňuje název kapitoly – za slovo „popřípadě“ se doplňuje text ve znění:

„stanovení“

V kapitole f)1. se doplňuje název kapitoly – za text „prostorového uspořádání a“ se doplňuje text ve znění:

„základních podmínek“

v textu ozn. „2) plochy rekreace – R“ ruší druhá pododrážka ve znění:

„rekreace spojená s chovem koní – Rk“

V odstavci „1. Plochy bydlení - B“ je v přípustném využití v první odrážce zrušena čárka a text ve znění:

  - „bytových domů“

v podmíněně přípustném využití v první odrážce je za závorkou zrušen text ve znění:

  - „stavba pro podnikatelskou činnost odpovídajících parametrů,“

dále v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“ je zrušen text ve znění:

##### „výšková regulace zástavby:

- stabilizované plochy

- rodinné domy - max. 2 nadzemní podlaží

- bytové domy – max. 4 nadzemní podlaží

- plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

##### intenzita využití pozemků:

- cca 1200m2 / 1RD“

a je nahrazen textem ve znění:

##### výšková regulace zástavby:

- stabilizované plochy - rodinné domy - max. 2 NP s možností podkroví

- plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

##### rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:

- plochy změn – 300 m2 - 3000 m2 s tím, že krajové pozemky mohou toto rozmezí překročit

V odstavci „2. Plochy rekreace – R – rekreace rodinná – Rr“ je v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“ je zrušen text ve znění:

- stabilizované území, plochy změn

- výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

- zastavěná plocha stavby rodinné rekreace – max. 50m2

a nahrazen textem ve znění:

- stabilizované území, plochy změn

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území – max. 1 NP s možností podkroví

  - plochy změn – dle podmínek využití viz kap. c)2.

- intenzita využití stavebních pozemků – přípustná výměra zastavění – max. 100 m2

- rozmezí výměry stavebních pozemků

  - plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2.

V odstavci „2. Plochy rekreace – R – rekreace spojená s chovem koní-Rk“ je zrušen celý text bez náhrady ve znění:

„Rekreace spojená s chovem koní – Rk

###### Přípustné využití:

- činnosti, stavby a zařízení související s chovem koní (např. přístřešky pro koně, seníky)

- výběhy pro koně, pastviny

- stávající využití, zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná )

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro rodinnou rekreaci při dodržení „Podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch“

V odstavci „3. Plochy občanského vybavení – občanské vybavení bez specifikace - O“, v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, je v pododrážce „stabilizované území“ zrušen text ve znění:

- „maximálně 3 nadzemní podlaží“ a je nahrazen textem ve znění:

- „max. 3 NP s možností podkroví“

V odstavci „3. Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - Ov“ je v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“ je v pododrážce „stabilizované území“ zrušen text ve znění:

- „maximálně 3 nadzemní podlaží“ a je nahrazen textem ve znění:

- „max. 3 NP s možností podkroví“

V odstavci „3. Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - Oh“,  v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, v odrážce „výšková regulace zástavby“ je zrušen text ve znění:

- „maximálně 1 nadzemní podlaží“ a je nahrazen textem ve znění:

- „max. 1 NP s možností podkroví“

V odstavci „4. Plochy občanského vybavení – sportu - A“,  v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, v odrážce „výšková regulace zástavby“ a pododrážce „stabilizované území“ je zrušen text ve znění:

- „maximálně 2 nadzemní podlaží (výška římsy cca 7m)“ a je nahrazen textem ve znění:

- „max. 2 NP s možností podkroví“

V odstavci „5. Plochy veřejných prostranství - U“,  v pododstavci s názvem „Hlavní využití“ , v první větě za slovo „omezení“ se vkládá text ve znění:

„vyjma předzahrádek“

v pododstavci s názvem „Podmíněně přípustné využití“ se vkládá za první odrážku odrážka druhá s textem ve znění:

- předzahrádky za podmínky zachování dostatečné šířky uličního prostoru pro průchod dopravní a technické infrastruktury

V odstavci „6. Plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - Zz“, v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“ se před 1. odrážku vkládá text ve znění:

„stabilizované území, plochy změn“

ve druhé odrážce se za pomlčkou ruší text ve znění:

- „maximálně 1 nadzemní podlaží (5m)“

a je nahrazen textem ve znění:

- „max. 1 NP s možností podkroví“

V odstavci „7. Plochy smíšené obytné - SO“, v pododstavci s názvem „Přípustné využití“ , v první odrážce se ruší text ve znění:

- „bytové domy,“

v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, v 1. odrážce a první pododrážce s názvem „stabilizované území“ se ruší text ve znění:

- „ve vazbě na centrum obce maximálně 3 nadzemní podlaží  v okrajových částech max. 2 nadzemní podlaží“

a nahrazuje se textem ve znění

- „max. 2 NP s možností podkroví“

a doplňuje se text ve znění:

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:

  - plochy změn – 300 m2 - 3000 m2 / 1RD (vyjma východní části plochy 6-SO) s tím, že krajové pozemky mohou toto rozmezí překročit

V odstavci „8. Plochy smíšené výrobní - SV“, v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, v první odrážce a první pododrážce „stabilizované plochy“ se za pomlčkou ruší text ve znění:

- „maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 6m“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „max. 2 NP s možností podkroví“

ve druhé odrážce se na začátek textu vkládá text ve znění:

- „výrobní“

V odstavci „9. Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba - Vp“, v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, ve druhé odrážce se na začátek textu vkládá text ve znění:

- „halové“

V odstavci „9. Plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba - Vz“,

v přípustném využití – na konci první odrážky se doplňuje čárka a text ve znění:

- stavby související s chovem koní

v pododstavci s názvem „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“, v první odrážce a první pododrážce „stabilizované plochy“ se za pomlčkou ruší text ve znění:

- „maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy max. 6m“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „max. 2 NP s možností podkroví“

ve druhé odrážce se na začátek textu vkládá text ve znění:

- „halové“

V odstavci „11. Plochy technické infrastruktury - T“,

v přípustném využití je doplněna za poslední odrážku odrážka nová s textem ve znění:

- „v ploše Z2/06 navíc technické zázemí obce (uložení obecního mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu, komunální techniky apod.)“

V odstavci „12. Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy - N, v pododstavci s názvem „Přípustné využití“, v poslední odrážce se za slovo „stezky“ doplňuje text ve znění:

- „a trasy“

a na konec textu se doplňuje čárka a text ve znění:

- „lyžaře, hypostezky“

v pododstavci s názvem „Nepřípustné využití“ se doplňují 2 nové odrážky s textem ve znění:

- „stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných

- neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch“

dále je doplněn nový pododstavec s názvem „Podmíněně přípustné využití“ s textem ve znění:

„Podmíněně přípustné využití:

- pouze nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, ochranu přírody“

V odstavci „13. Plochy přírodní – E“, v pododstavci s názvem „Přípustné využití“, v předposlední odrážce se za slovo „lyžaře“ doplňuje čárka a text ve znění:

- „hipostezky“

V odstavci „14. Plochy zemědělské - P,

v pododstavci „Podmíněně přípustné využití“,

před první odrážku se vkládají dvě odrážky nové s textem ve znění:

- „výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků“

v původní první odrážce (po úpravě třetí odrážka) se ruší začátek textu text ve znění:

- „pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví“

V odstavci „15. Plochy lesní - L, v pododstavci s názvem „Podmíněně přípustné využití“, v  první odrážce se ruší za textem „hospodaření v lese“ text ve znění:

- „pro myslivost“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „lesnictví“

V odstavci „16. Smíšené nezastavěného území - zemědělské - SM,

v pododstavci „Podmíněně přípustné využití“

před první odrážku se vkládají dvě odrážky nové s textem ve znění:

- „výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků“

v původní první odrážce (po úpravě třetí odrážka) se ruší začátek textu text ve znění:

v první odrážce se ruší za textem „opatření pro zemědělství“ text ve znění:

- „myslivost (např. včelíny, seníky, výběhy)“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „lesnictví“

V odstavci „17. Smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX,

v pododstavci s názvem „Podmíněně přípustné využití“,

před první odrážku se vkládají dvě odrážky nové s textem ve znění:

- „výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků“

v poslední odrážce vkládá za textem „cyklostezky“ text ve znění:

- „pro lyžaře, hipostezky“

V kapitole f)3.Výstupní limity

v odrážce s názvem „hranice negativního hluku z dopravy“, se v prvním pododstavci s názvem začínající  textem „Silnice I/43…“ se na konci názvu ruší text ve znění:

- „do vybudování R-43“

ve druhém pododstavci s názvem začínající textem „Silnice II/379…“ se na konci názvu ruší text ve znění:

- „do vybudování R-43 a přesměrování“

v odstavci s názvem Zásady pro využívání území“…“ ve druhé odrážce se za textem „využití ploch dotčených“ ruší text ve znění:

- „předpokládanou zvýšenou strukturickou zátěží“

a nahrazuje se textem ve znění:

- „předpokládanými negativními vlivy“

Dále je za textem „která zamezí nebo budou eliminovat“ zrušen text ve znění:

- „tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné“

Na závěr kapitoly se doplňuje nový nadpis s navazujícím textem ve znění

Obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví

- Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu).

- Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací.

- Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.

Za kapitolu f)3 je doplněna nová kapitola s textem ve znění:

## f)4.  Definice pojmů, seznam zkratek

| Pojem | Definice pojmů |
| --- | --- |
| Drobná architektura | Sochy, plastiky, kašny, studny, studánky, pomníky, pamětní desky, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola, tematické informační tabule,….). |
| Hygienické limity | Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace, zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života. |
| Charakter a struktura zástavby | charakter zástavby | Samotný vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení), který typologicky vychází z charakteru staveb typických pro danou oblast nebo lokalitu. |
|  | struktura | Rozmístění staveb v rámci sídla, hustota zastavění, umístění domu v návaznosti na veřejné prostranství typické pro danou oblast nebo lokalitu. |
| Chráněný venkovní prostor | Jedná se o nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce. |
| Chráněný venkovní prostor staveb | Jedná se o prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. |
| Intenzita využití stavebních pozemků | Jedná se o optimální využití plochy příslušného stavebního pozemku, které je v případě potřeby vyjádřeno v %. Je dáno podílem celkové zastavěné plochy nadzemními stavbami (stavbou hlavní a stavbou vedlejší) a zpevněnými plochami k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek). Plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr - intenzita využití stavebních pozemků je vyjádřena přípustnou výměrou zastavění – tj. stanovením max. možné výměry zastavění daného pozemku (např. max. 100 m2) s tím, že se do této výměry kromě stavby hlavní (stavby pro rodinnou rekreaci) započítávají i stavby vedlejší (např. kůlny, přístřešky, altány, bazény, ) a zpevněné plochy odstavných stání. |
| Interakční prvek | Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jedná se o segment liniového charakteru, např. o výsadbu liniové zeleně (stromy, keře, zatravněné průlehy,…) podél účelových komunikací. V ÚP je vyjádřeno pouze schematicky překryvným symbolem, který neoznačuje přesnou polohu liniové zeleně ve vztahu k účelové komunikaci. |
| Měřítko zástavby | Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů v daném území. |
| Negativní vlivy | Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad přípustnou mez stanovenou právními předpisy. |
| Odpočívadlo | Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, účelovou komunikaci, chodník, trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů, pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu dané plochy a navazujícího území. |
| Podkroví | Přístupný vnitřní prostor nad posledním plným nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití - např. k bydlení, jako půdní prostor,…. |
| Předzahrádky | Předzahrádky jsou pozemky charakteru zahrad (většinou soukromé) situované před stavbou hlavní, např. rodinnými domy, orientované do veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí veřejného prostranství. |
| Přípustná výměra zastavění | Viz pojem Intenzita využití stavebních pozemků. |
| Půdorysná linie zástavby | Poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství. |
| Rekreační louka | Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek, badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením. |
| Samozásobitelské hospodaření | Činnosti spojené s chovem drobných domácích užitkových zvířat a pěstování plodin v míře, která nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí. |
| Související občanské vybavení, podnikatelská činnost | např. ordinace, ateliér, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava obuvi, malá prodejna (smíšené zboží), penzion apod. Za podnikatelskou činnost nelze v plochách (B) považovat např. servisní opravny aut, lakovny, sklenářství, ustájení hospodářských zvířat.,…apod. |
| Stavby, zařízení a jiná opatření v krajině (nadzemní stavby nelze sdružovat) | stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků | protipovodňové hráze, suché poldry, stavby pro zachycení přívalových dešťů, stavby a opatření pro udržení vody v krajině zachování a využití přirozených inundačních území |
|  | stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny | protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění, změna způsob orby (po vrstevnici), mokřady, obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv – obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného podélného i příčného profilu (meandry), obnova břehových porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam, kde je to možné) vodní plochy, dešťové zdrže |
|  | stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny | např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy, aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy |
|  | nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství | seníky – stavby pro ukládání krmiva a steliva posedy, kazatelny včelíny |
|  | nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví | stavby pro zajištění provozu lesních školek, k provozování myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic stromů) posedy, kazatelny oplocenky |
| Urbanistická struktura | Prostorové uspořádání staveb, lokalit a sídla. Rozumí se jím navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří např. ulice, stavební čáry, budovy a veřejná prostranství. |
| Ustupující podlaží | poslední podlaží, které ustupuje od půdorysné linie zástavby (směrem od veřejného prostranství); půdorysná plocha ustupujícího podlaží max 80% půdorysné plochy předcházejícího podlaží |
| Výšková regulace (hladina) zástavby | Maximální přípustná výška zástavby; v ÚP je převážně vyjádřená číslovkou udávající max. počet podlaží a příp. možnost podkroví – např. 3 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jedno(dvou, tří)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jedno(dvou, tří)podlažní dům s rovnou střechou 2 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jedno(dvou)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jedno(dvou)podlažní dům s rovnou střechou 2 NP včetně podkroví znamená tyto možnosti: jednopodlažní dům s využitelným podkrovím v sedlové střeše jedno(dvou)podlažní dům zastřešený sedlovou střechou 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2. NP znamená tyto možnosti: jednopodlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše dvoupodlažní dům s rovnou střechou za podmínky ustupujícího podlaží 1 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jednopodlažní stavba s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jednopodlažní stavba se sklonitou střechou |
| Zeleň | izolační (ochranná) zeleň | Zeleň plnící izolační (ochrannou) funkci. Skladba zeleně přispívá k omezení hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových dešťů,…apod. |
|  | kompoziční zeleň | Zeleň plnící kompoziční funkci. Skladba zeleně přispívá k začlenění zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních dominant v urbanizovaném území i krajině. |
|  | krajinná zeleň | Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině, remízky, meze,…). |

| Seznam použitých zkratek |
| --- |
| ÚP | územní plán | ČOV | čistírna odpadních vod |
| ÚS | územní studie | OP | ochranné pásmo |
| SZ | stavební zákon | VKP | významný krajinný prvek |
| ÚSES | územní systém ekologické stability | TS | elektrická stanice s napětím pod 52 kV = trafostanice |
| vvn | vedení el. energie s velmi vys. napětím | L | ekvivalentní hladina zvuku |
| vn | vedení el. energie s vys. napětím | dB(a) | decibel (váhový filtr A zvukoměru) |
| nn | vedení el. energie nízkého napětí | ZPF | zemědělský půdní fond |
| VTL | vysokotlaký plynovod | PUPFL | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| VVTL | plynovod s velmi vysokým tlakem | ŽP | životní prostředí |
| STL | středotlaký plynovod | LBC | lokální biocentrum |
| NTL | nízkotlaký plynovod | LBK | lokální biokoridor |
| RS | regulační stanice | RBC | regionální biocentrum |
| SKAO | stanice katodové ochrany | RBK | regionální biokoridor |
| VDJ | vodojem | IP | interakční prvek |
| ČS | čerpací stanice | ZD | zemědělský areál |
| ZÚR | Zásady územního rozvoje | PÚR | Politika územního rozvoje |
| VPS | veřejně prospěšná stavba | VPO | veřejně prospěšné opatření |
| MÚK | mimoúrovňová křižovatka | NP | nadzemní podlaží |

V kapitole g)

v odstavci s názvem „Veřejně prospěšné stavby“, v pododstavci „dopravní infrastruktura“, se v tabulce ve sloupci „charakteristika VPS“ se upravuje text:

VPS D3 - ruší se text ve znění:

- „lokality (7-SO) a“

VPS D14 - ruší se text ve druhém až čtvrtém sloupci a nahrazuje se textem ve znění: „zrealizováno“

VPS D16 – ruší se text ve znění: „přeložka silnice I/43 jihovýchodně od obce“ a je nahrazen textem ve znění:

- „MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vedlejších/souvisejících, vyvolaných“

VPS D17 – ruší se text na začátku textu ve znění:

- „okružní“

VPS D18 – ruší se text na začátku textu ve znění:

- „místní“

Na závěr tabulky se doplňuje text ve znění:

| D23 | komunikace pro obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch bydlení a pěší propojení východně od bytovek | Lipůvka | 7d-U |
| --- | --- | --- | --- |
| D24 | pěší propojení směrem k hlavní komunikaci | Lipůvka | Z2/05-U |

v odstavci s názvem „Veřejně prospěšné stavby“, v pododstavci „technická infrastruktura“, se v tabulce ve sloupci „charakteristika VPS“ se upravuje text:

VPS TV2 - ruší se text ve druhém až čtvrtém sloupci a nahrazuje se textem ve znění: „zrealizováno“

VPS TK2 - ruší se text ve druhém až čtvrtém sloupci a nahrazuje se textem ve znění: „zrealizováno“

VPS TK3 - ruší se text ve druhém až čtvrtém sloupci a nahrazuje se textem ve znění: „zrealizováno“

V kapitole h) se doplňuje název kapitoly o text ve znění:

„případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona“

V navazující tabulce je doplněn nadpis ve znění:

##### „veřejně prospěšné stavby:“

ve třetím sloupci tabulky se ruší parcelní číslo s textem ve znění:

„544/2“

Označení původní kapitoly „j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“ se mění na označení „k)“

V kapitole k)

Beze změny.

V kapitole l) se ruší v název kapitoly ve znění:

„Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování“ a nahrazuje se textem novým ve znění:

„Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“

Ve druhé větě této kapitoly je zrušen text ve znění:

„budou prověřeny územní studií tyto rozvojové lokality“

A je nahrazen textem ve znění:

„bude prověřena územní studií tato lokalita“

V odstavci „územní studie Lipůvka severovýchod“ se na konci celého textu doplňuje text ve znění:

„Stanovení lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti:

Lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti: 2024.“

V odstavci „územní studie Lipůvka severozápad“ se ruší celý text ve znění:

územní studie Lipůvka severozápad – rozvojové území navržené na severozápadním okraji obce bylo s ohledem na rozsah, problematiku napojení na dopravní infrastrukturu navrženo k prověření územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy bydlení (1-B), plochy smíšené obytné (2-SO), plochy veřejných prostranství (23-U) a plochy dopravní infrastruktury (44-DS).

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit komplexně pro celé území – navrženou páteřní komunikaci (23-U) propojit na silnici I/43 (přes okružní křižovatku navrženou na severním okraji obce a dále stávající prolukou).

- Řešit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Lažany, řešit pěší propojení k hlavní komunikaci I/43 (obecní úřad, zastávky hromadné dopravy, lokalita ÚS severovýchod) a do historické části obce (hřbitov).

- Možnosti smíšeného využití lokality řešit zvláště v její východní části, která přiléhá k hlavní komunikaci I/43 - zástavbu proluky, přiléhající k silnici I/43 (v návrhu II. třídy) řešit s ohledem na význam tohoto prostoru a jeho parteru v urbanistické struktuře obce - hlavní páteřní prostor.

- Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v rámci lokality vymezit dětské hřiště a odpočinkové plochy.

- Vymezit místa pro tříděný odpad.

- Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.

V odstavci „územní studie Lipůvka východ“ se ruší celý text ve znění:

územní studie Lipůvka východ – jedná se o stěžejní plochu pro rozvoj obce, navrženou na východním okraji obce, která byla s ohledem na rozsah, problematiku napojení na dopravní infrastrukturu navržena k prověření územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy smíšené obytné (6-SO), veřejné prostranství (24-U). S ohledem na rozsah plochy a její umístění ve vazbě na komunikace zohlednit smíšené využití plochy.

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit z ploch veřejných prostranství (obslužná komunikace 24-U) lemující západní okraj lokality, obslužná komunikace lemující severní okraj lokality. Dále z plochy dopravní infrastruktury  - komunikace vymezující jižní okraj lokality.

- Obslužné komunikace – veřejná prostranství v max. míře zaokruhovat, minimalizovat slepé komunikace, řešit pěší propojení se zohledněním vazeb na sportovní areál, areál ZŠ a zastávky hromadné dopravy.

- Vymezit místa pro tříděný odpad.

- Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. – v rámci plochy vymezit dětské hřiště

- Zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.

V odstavci „územní studie Lipůvka jihozápad“ se ruší celý text ve znění:

územní studie Lipůvka jihozápad – jedná se o rozvojové území na jihozápadním okraji obce, které bylo s ohledem na problematiku napojení na dopravní a technickou infrastrukturu navrženo k prověření územní studií. Lokalita zahrnuje plochy smíšené obytné (9-SO), část plochy smíšené obytné (10-SO), plochy veřejných prostranství (21-U).

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit:

  - z jihu – z navržené místní komunikace (43-DS) trasované podél jižního okraje lokality a zaústěné do stávající I/43 a II/379

  - z východu – ze stávající I/43 (výhledově nižší kategorie)

  - ze severu - ze stávající místní komunikace

- Smíšené využití lokality zohlednit zvláště v její východní části, která přiléhá k hlavní komunikaci I/43.

- Obslužné komunikace – veřejná prostranství v max. míře zaokruhovat, minimalizovat slepé komunikace

- Řešit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim, řešit pěší propojení do historického centra obce (pošta, MŚ) a k hlavní komunikaci I/43 (sportovnímu areálu a výrobní zóně).

- Vymezit místa pro tříděný odpad.

- Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- Zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

V odstavci „Stanovení lhůty pro pořízení…“  se ruší celý text ve znění:

Stanovení lhůty pro pořízení územních studií, její schválení pořizovatelem:

Lhůta je stanovena na dobu 4 let od nabytí účinnosti ÚP Lipůvka, kdy bude nejpozději vypracována Zpráva o uplatňování  ÚP Lipůvka v uplynulém období.

Označení původní kapitoly „j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“ se mění na označení „m)“

Označení původní kapitoly „m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části“ je zrušeno. Název kapitoly zní:

Údaje o počtu listů změny č. 2 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů textové části změny č. 2 územního plánu: 				15 (29 stránek)

Počet výkresů:

I/1	Výkres základního členění území

I/2	Hlavní výkres

I/4	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Poučení :

Proti Změnám územního plánu Lipůvka, označených Lip2-Lip14, vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Pavel Simon Ph.D.                                                                              Ing. Ivo Pospíšil

místostarosta obce                                                                                       starosta obce

Únor 2022