ÚZEMNÍ PLÁN lipůvka

Úplné znění ÚP Lipůvka po vydání poslední změny

(změny č. Lip14)

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Správní orgán, který poslední změnu ÚP vydal: | Zastupitelstvo obce Lipůvka |
| Pořadové číslo poslední změny: | Lip14 |
| Datum nabytí účinnosti poslední změny ÚP: |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení: | Ing. arch. Jiří Kouřil |
| Funkce: | vedoucí oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko |
| Podpis: |  |
| Otisk úředního razítka: |  |

Obsah dokumentace:

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST:

I/1  Výkres základního členění							1 : 5 000

I/2  Hlavní výkres									1 : 5 000

I/4  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací			1 : 5 000

##### Obsah textové části územního plánu:

a)  Vymezení zastavěného území	4

b)  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

b)1.  Koncepce rozvoje území obce	4

b)2.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území	5

b)2.1.  Ochrana hodnot kulturního dědictví	5

b)2.2.  Ochrana hodnot přírodních a krajinných	8

b)2.3.  Hodnoty civilizační	9

c)  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	9

c)1.  Návrh urbanistické koncepce a kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití	9

c)2.  Vymezení zastavitelných ploch	12

c)3.  Vymezení ploch přestavby	23

c)4.  Vymezení systému sídelní zeleně	23

d)  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití	24

d)1.  Koncepce dopravní infrastruktury	24

d)1.1.  Silniční doprava	24

d)1.2.  Nemotorová doprava	25

d)1.3.  Veřejná doprava	25

d)1.4.  Statická doprava	26

d)1.5.  Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury	26

d)2.  Koncepce technické infrastruktury	26

d)2.1. Koncepce vodního hospodářství	26

d)2.2.  Energetika	28

d)2.3.  Spoje	28

d)2.4.  Podmínky pro umísťování technické infrastruktury	28

d)3.  Koncepce nakládání s odpady, technické zázemí obce	29

d)4.  Koncepce občanského vybavení	29

d)4.1.  Plochy občanského vybavení	29

d)4.2.  Plochy občanského vybavení – sportu	30

d)5.  Koncepce veřejných prostranství	30

e)  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, koncepce územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	31

e)1.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití	31

e)2.  Územní systém ekologické stability	32

e)3.  Prostupnost krajiny	34

e)4.  Protierozní opatření, ochrana před povodněmi	35

e)5.  Rekreace	35

e)6.  Dobývání ložisek nerostných surovin	35

f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	36

f)1.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu	36

1.  Plochy bydlení – B	37

2.  Plochy rekreace – R	37

3.  Plochy občanského vybavení – O	38

4.  Plochy občanského vybavení - sportu – A	39

5.  Plochy veřejných prostranství - U	40

6.  Plochy sídelní zeleně – Z	40

7.  Plochy smíšené obytné - SO	42

8.  Plochy smíšené výrobní – SV	42

9.  Plochy výroby a skladování – V	43

10.  Plochy dopravní infrastruktury - D	44

11.  Plochy technické infrastruktury - T	46

12.  Plochy vodní a vodohospodářské - N	46

13.  Plochy přírodní – E	47

14.  Plochy zemědělské – P	47

15.  Plochy lesní – L	48

16.  Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské - SM	49

17.  Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX	49

f)2.  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů	50

f)3.  Výstupní limity	51

f)4.  Definice pojmů, seznam zkratek	53

g)  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	56

h)  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona	58

i)  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	58

j)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	58

k)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	58

l)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	59

m)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)	59

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	59

# a)  Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo aktualizováno k 15. 10. 2021.

Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese I/1 Výkres základního členění území a výkrese I/2 Hlavní výkres.

# b)  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

## b)1.  Koncepce rozvoje území obce

##### hlavní cíle:

- Vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.

##### hospodářský rozvoj

- ÚP vytváří územně technické podmínky pro podnikání (vymezení ploch výroby a ploch smíšených výrobních), rozvoj cestovního ruchu.

- Vymezením smíšených ploch obytných umožňuje podnikání na vlastních pozemcích v rámci zastavěného území i zastavitelných ploch.

##### sociální soudržnost

- ÚP vytváří územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů.

- ÚP zlepšuje věkovou strukturu obyvatelstva - vytváří dobré podmínky pro bydlení  - pro mladé rodiny a pro život seniorů a podporuje tak příznivý jev mírně stoupajícího počtu obyvatel.

- Vymezením nových ploch vytvářejících pracovní místa a rozšířením nabídky pro sportovní a rekreační vyžití vytváří podmínky pro udržení obyvatel v obci.

- Dojíždění za prací části obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí.

##### kvalitní životní podmínky

- Zásadní pro rozvoj obce je udržitelný rozvoj i po stránce hygieny prostředí. V uspořádání řešeného území ÚP omezuje riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk) a podporuje zásady zdravého sídla:

  - vytvoření územně technických podmínek pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce

  - potlačení intenzity tranzitní dopravy v zastavěném území

  - rozšiřování a kultivace veřejných prostranství a ploch sídelní (parkové) zeleně

  - rozšiřování veřejných prostranství s omezenou rychlostí motorové dopravy, rozvoj nemotorové dopravy (cyklostezek)

  - podpora systému veřejné integrované dopravy

  - respektování ÚSES

  - podpora využití netradičních zdrojů energie

## b)2.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.

### b)2.1.  Ochrana hodnot kulturního dědictví

V řešeném území se nachází kromě památek řada urbanistických a architektonických hodnot území, které je nutné zachovat a chránit.

- Respektovat podmínky ochrany vymezených hodnot kulturního dědictví.

prostory urbanisticky a historicky cenné

Jedná se o prostory s geniem loci, které jsou upomínkou na historický vývoj obce.

- Vymezený prostor tvoří obalovou křivku různorodých historických částí obce. Je dokladem zachované urbanistické struktury a pro svou členitost a různorodost zástavby upomínkou na historický vývoj obce. Zahrnuje prostor původní návsi s okolní zástavbou, dále kostel sv. Cecilie s parkem, areál hřbitova a fary s farskou zahradou a historickou zástavbu lemující silnici na Nuzířov. Tato část obce má svou identitu – i přes nevýraznou historickou náves má své kouzlo, se svými úzkými uličkami obklopenými starší zástavbou, podtržené dominantou kostela s nově založeným parkem.

- Obraz a charakter tohoto prostoru dotváří významná zeleň:

  - park u hřbitova – rekonstruovaná plocha s parkovou úpravou s vodním prvkem, která je vymezena historizující ohradní zdí vytvářející žádoucí pocit intimity

  - vzrostlé stromy u kostela sv. Cecilie

  - lípa před mateřskou školou

podmínky ochrany:

- respektovat charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání - půdorysnou linii zástavby, štíty a jejich orientaci, sklon a tvar střech

- nová zástavba svou hmotou nenaruší okolní prostředí, bude respektovat prostorové uspořádání území a dochovanou urbanistickou strukturu

- max. výšková hladina zástavby 2 NP včetně podkroví

- prostor veřejných prostranství a předzahrádek do veřejného prostranství orientovaných je nezastavitelný

- úpravy zpevněných ploch, zeleně, doplnění mobiliáře včetně veřejného osvětlení řešit v materiálech vhodných pro venkov (např. upřednostnění dlažby kamenné, omezení použití zámkové dlažby)

- respektovat plochy a solitéry významné zeleně, při obnově a dosadbách upřednostňovat listnaté dřeviny

významné stavební Dominanty

Jedná se o architektonické dominanty, které určují urbanistickou kompozici - umocňují a komponují prostor sídel a krajiny, případně se uplatňují při dálkových pohledech:

- kostel sv. Cecilie – kostel je jedinou dominantou obce, zvláště její západní části. Vzhledem k jeho umístění v nejnižší partii sídla se z dálkových pohledů uplatňuje pouze při příjezdu od Tišnova.

- ruiny zbořeného kostela sv. Klimenta - místo je zdaleka viditelné díky osamělým stromům, opuštěné ruiny kostela působí magickým dojmem, atmosféra místa je využívána pro pořádání svatebních obřadů pod širým nebem

podmínky ochrany:

- respektovat významné stavební dominanty, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí, estetické působení v prostoru sídla a krajiny a narušit jejich funkci dominanty

místa jedinečných výhledů

Jedná se o místa, ze kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, místa dálkových pohledů a vyhlídkové body, ze kterých lze sledovat sídlo a krajinu, často více směry. Díky konfiguraci terénu se v řešeném území naskýtají tyto výhledy a pohledy:

- 1)  pohled z návrší (plocha veřejné zeleně nad obcí) na historickou část obce s dominantou kostela

- 2)  Horky – pohledy do krajiny směrem jižním z návrší nad obcí (z budoucí lokality rodinných domů) do údolí a na vrstvené přírodní horizonty

- 3)  rozhled z nejvyššího bodu Milonické sníženiny – rozhled k jihu na Lipůvku a k severu na Lažany

- 4)  lokální výhled z okraje lesního porostu na ohraničený prostor Zlobice u Sv. Klimenta

- 5)  Sv. Kliment – výhled z vyvýšeniny jihovýchodním směrem do uzavřeného prostoru Zlobice, v pozadí horizont Babího lomu

- 6)  výhled z úbočí komplexu Zlobice ze silnice II. tř. vedoucí do Nuzířova na historickou část obce umocněnou dominantou kostela

- 7)  Výhled přes Milonickou sníženinu z lokality Křiby k jihozápadu, v pozadí zalesněný horizont Zlobice

podmínky ochrany:

- respektovat místa jedinečných výhledů

- podporovat aktivity spojené s jejich zvýrazněním – např. možnosti posezení, výsadba solitérní zeleně

- nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly tato místa a výhledy narušit

- podpořit propojením na pěší a cyklistické trasy

- přemístění místa výhledů je přípustné v případě, že novým umístěním bude i nadále zachován jeho účel

památky místního významu

Jedná se o objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče:

- architektonicky cenné stavby,

- rodinný dům třípodlažní ve stylu funkcionalismu (projekt E. Škarda, r. 1938)

- historicky významné stavby:

- fara (r. 1838) – vybudovaná severně od kostela. Ve faře je originál starého obrazu sv. Klimenta z kostela sv. Klimenta, náhrobní kámen z kostela sv. Klimenta byl vložen do dlažby za prvními farními dveřmi. Pod farou se nachází podzemní chodby, jejichž výzkum ukazuje na starší datum založení fary, než je oficiálně uváděno, a to na 14.-15. století.

- objekt bývalé přepřahací stanice z doby Marie Terezie, vybudovaný na historické obchodní cestě Vídeň – Krakov (v centru obce naproti restaurace Formanka)

- objekty přispívající k identitě sídla - jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu:

- objekt Lesní správy Lipůvka jižně od historické návsi

- objekt hasičské zbrojnice

- hájenka severovýchodně od obce (Lesy ČR)

- objekty drobné architektury – jedná se např. o drobné sakrální stavby v obci i krajině, objekty připomínající historické události

- kříž před kostelem sv. Cecilie

- kříž kamenný a kříž novodobý dřevěný s vročením L.P. 1997 u bývalého kostela sv. Klimenta

- kříž u silnice ve směru na Nuzířov

- kříž kamenný u chatové lokality

- pomník padlým rodákům 1. a 2. světové války na návsi

- pomník padlým situovaný u výletiště západně od obce

- památník pana Šotoly umučeného v koncentračním táboře za 2. světové války – u Dubové hory v lese severovýchodně od obce

- kámen v lese „Brabince“ - plochá deska s obrysem latinského kříže, jehož kůl se k zemi klínovitě rozšiřuje. – ke kamenu se váže několik pověstí o vraždě

podmínky ochrany:

- respektovat architektonicky cenné a historicky významné stavby a objekty přispívající k identitě sídla, v případě rekonstrukce objekty zachovat včetně původních architektonických detailů

- respektovat objekty drobné architektury podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba solitérních stromů), jejich přemístění je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby, podporovat aktivity a činnosti spojené s jejich obnovou (např. s vazbou např. na turistiku a cykloturistiku)

- v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny

území s archeologickými nálezy

Řešené území lze označit jako území s  archeologickými nálezy.

podmínky ochrany:

- při stavebních aktivitách může dojít k porušení pravěkého raně a středověkého osídlení - v případě výstavby zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích

### b)2.2.  Ochrana hodnot přírodních a krajinných

Řešené území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí. Vyjma území a lokalit chráněných zákonem se v řešeném území nachází řada přírodních hodnot, které je nutné zachovat a chránit. Územní plán vymezuje přírodní hodnoty území, které vystihují přírodní charakteristiky řešeného území:

- Respektovat podmínky ochrany vymezených přírodních hodnot.

ekologicky cenné plochy

Jedná se o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, nacházející se v řešeném území:

- ekologicky cenné plochy

- park Lipůvka – lokalita významných vzrostlých dřevin v obci

- Koretina – systém postagrárních lad s druhově pestrým travinobylinným porostem

- Hořický hřbet - druhově pestré přirozené lesní porosty

- Stráně nad Šebrovem - druhově pestré přirozené lesní porosty

- Lažanské žleby – dubové porosty s pestrým podrostem

- Lipůvecký žleb - dubové porosty s pestrým podrostem

- Vrchy - druhově pestré přirozené lesní porosty

podmínky ochrany:

- u nelesních lokalit, travinobylinných porostů a postagárních lad nepřipustit zalesňování, ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území, např. nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, měnit způsob vyžívání území takovým způsobem, který by snížil druhovou diverzitu území. Obecně se vyvarovat zásahů, které by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště chráněných druhů

- u lesních lokalit prosazovat v LHP a LHO takové zásady, které zachovají druhovou pestrost a porostů , jejich věkovou i druhovou diverzitu

### b)2.3.  Hodnoty civilizační

Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení obce veřejnou infrastrukturou:

- kvalitní dopravní infrastruktura (dopravní obslužnost, napojení obce na hromadnou dopravu

- technická infrastruktura (plynofikace, zásobování vodou, kanalizace napojená na ČOV

- veřejné občanské vybavení (MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, obecní úřad, disponibilní plocha pro rozvoj)

návrh ochrany a rozvoje

- respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené veřejné infrastruktury

# c)  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.

## c)1.  Návrh urbanistické koncepce a kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

- ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při respektováním krajinného rázu.

- Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území.

- Stěžejním impulsem pro vymezení hlavních směrů rozvoje obce je řešení dopravní infrastruktury:

- v širších vztazích - fixace plánované silnice R43

- částečné převedení tranzitní dopravy procházející obcí mimo urbanizované území - jihovýchodním obchvatem obce směr Blansko, příp. jihozápadním obchvatem směr Tišnov

- Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce, její veřejné infrastruktuře a její poloze na urbanizační ose. Hlavní rozvoj je směrován do východních poloh k obci Svinošice do prostoru vymezeném hranicí zastavěného území a koridorem dopravní infrastruktury navrženým pro průchod obchvatu.

- ÚP podporuje polyfunkční využití ploch a zpestření struktury sídla - s výjimkou kvalitních obytných ploch jsou v regulativech pro využití území stanoveny podmínky umožňující smíšené využití při dodržení základních zásad urbanistické koncepce.

- Pro zachování a rozvíjení pestrosti a mnohostrannosti využití centra jako jedné z priorit urbanistické koncepce byly v centrální části obce vymezeny plochy smíšené obytné, které situování občanského vybavení a dalších zařízení podporujících funkci centra umožňují.

- Stabilizuje a rozvíjí funkci bydlení:

- plochy bydlení jsou vymezeny do okrajových částí obce z dosahu vlivů negativně ovlivňujících pohodu bydlení

- plochy smíšené obytné jsou vymezeny ve vazbě na hlavní komunikační skelet a v centru obce

- Je podpořen rozvoj ploch občanského vybavení - vymezení ploch smíšených obytných, které situování občanského vybavení umožňují.

- ÚP omezuje tranzitní a nákladní dopravu přes obec - vytváří územní podmínky pro vedení tras nadřazených komunikací mimo zastavěné území.

- ÚP vytváří místa společenských kontaktů obyvatel – vymezením ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně dochází ke zkvalitnění prostředí centra obce i okrajových částí obce.

- Plochy výroby, plochy smíšené výrobní - ÚP vytváří podmínky pro nová pracovní místa – jižně od obce stabilizuje plochu výroby (areál ZD), podporuje malé a střední firmy hrající klíčovou roli v hospodářském rozvoji obce. Pro rozvoj podnikání stabilizuje a rozvíjí plochy smíšené výrobní na jižním okraji obce ve vazbě na hlavní komunikační skelet. Malým firmám, nenarušujícím okolní prostředí, umožňuje existenci i v rámci sídla.

- Pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel:

- rozvíjí plochy sportu ve vazbě na stávající sportovní areál na jihovýchodním okraji obce

- podporuje rozvoj neorganizované tělovýchovy - stabilizuje a navrhuje další plochy sportu (výletiště, možnost vybudování víceúčelového hřiště pro mládež i dospělé v rámci rozšířeného sportovního areálu)

- vytváří podmínky pro situování dětských hřišť v plochách veřejných prostranství a veřejné zeleně

- vymezuje plochy sídelní zeleně

- vytváří podmínky pro-průchod do krajinného zázemí obce (letní i zimní aktivity)

- rozvíjí plochy rekreace – plochy rodinné rekreace v přírodním zázemí severovýchodně od obce

- Pro rozvoj cestovního ruchu zajišťuje dostatečnou turistickou infrastrukturu – vhodnými regulativy umožňuje využít polohy obce v předpolí Moravského Krasu a na křižovatce turistických tras pro situování aktivit a zařízení cestovního ruchu.

- ÚP vymezuje kulturní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj – v prostorovém uspořádání diferencuje území s ohledem na ochranu hodnot urbanistických a architektonických viz kap. b)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.

- Pro urbanistickou kompozici platí - respektovat podmínky definované v kap. b)2.1. - pro ochranu těchto hodnot území:

- prostory urbanisticky a historicky cenné

- významné stavební dominanty

- místa jedinečných výhledů

- památky místního významu

##### Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití:

Výčet ploch s rozdílným způsobem využití, viz výrok, kap. f)1.

##### Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití – urbanizované území:

- Plochy smíšené obytné - vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území ve vazbě na centrum, historické jádro a hlavní silniční tahy je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných směrovat:

- na východní okraj obce do prostoru vymezeném místní a hlavní komunikací směřující do Svinošic

- Plochy bydlení („čistého“) – stabilizované plochy jsou vymezeny na severovýchodním a jihozápadním okraji obce. Rozvojové plochy jsou směrovány do klidových poloh s vhodnou orientací, kde využívají příznivou polohu na severovýchodním a severozápadním okraji obce. Jedná se o svažité terény orientované k jihu a jihozápadu.

- Plochy výroby a skladování – plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími druhotnými dopady:

- zemědělská a lesnická výroba – je zastoupena areálem ZD, situovaným jižně od obce. Jeho rozsah s ohledem na blízkost sportovního areálu je považován za stabilizovaný. Rozvoj lze v případě potřeby řešit intenzivnějším využitím stávající plochy při dodržení navržené limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu.

- průmyslová výroba – pro tento druh výroby je navržena plocha na jižním okraji obce ve vazbě na výrobní zónu.

- Plochy smíšené výrobní – stabilizované plochy smíšené výrobní jsou soustředěny v jižní části obce severně od areálu ZD. Rozvoj těchto ploch (střední a malé firmy) je navržen do jižní části obce s vazbou na stabilizované plochy a na hlavní komunikační skelet (podél silnice I/43). Zařízení podnikatelských aktivit (malé provozovny) se podmíněně připouští v rámci ploch smíšených obytných.

- Plochy občanského vybavení, sportu – viz kap. d)4. Koncepce občanského vybavení.

- Plochy rekreace -  respektovat stabilizované plochy rekreace – plochy rodinné rekreace (chatová lokalita U Hájenky, chaty Pod Habřím), založené v přírodním prostředí severovýchodně od obce. Rozvoj rekreace je situován severovýchodně od obce ve vazbě na stabilizované plochy:

- plocha pro rozšíření chatové lokality U Hájenky

- plochy pro rodinnou rekreaci v lokalitě Pod Habřím

- Plochy veřejných prostranství - viz kap. d)5.  Koncepce veřejných prostranství.

- Plochy sídelní zeleně - viz kap. c)4. Vymezení systému sídelní zeleně.

- Plochy dopravní infrastruktury – respektovat plochy navržené pro průchod systému dopravní obsluhy v řešeném území, viz kap. d)1. Koncepce dopravní infrastruktury.

- Plochy technické infrastruktury – respektovat koridory navržené pro průchod sítí technické infrastruktury, viz kap. d)2. Koncepce technické infrastruktury.

## c)2.  Vymezení zastavitelných ploch

| Označ. plochy | k.ú / lokalizace | způsob využití plochy | podmínky využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipůvka Horní Křiby | plochy bydlení - B | obsluha území dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (23-U) navrženého podél východního okraje plochy a ze stávající obslužné komunikace lemující jižní okraj plochy napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě potřeby zařízení SKAO přemístit do koridoru pro technickou infrastrukturu TP1 vymezeného západně od obce prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) zohlednit OP okolo veřejných pohřebišť |
| 2 | Lipůvka Horní Křiby | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (23-U) navrženého podél západního okraje plochy. Dále ze stávající komunikace lemující východní okraj plochy - silnice I. třídy. respektovat plochu pro výhledové komunikační napojení lokality na silnici I. třídy a realizaci křižovatky - plochu dopravní infrastruktury (44-DS) do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TV3, navržený pro zaokruhování vodovodu, je trasován podél severního okraje a východním okrajem lokality střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě potřeby zařízení SKAO přemístit do koridoru pro technickou infrastrukturu TP1 vymezeného západně od obce respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity vymezit místa pro tříděný odpad prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví ochrana zdravých životních podmínek zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní limity respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity |
| 3 | Lipůvka Křiby | plochy bydlení - B | Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l) obsluha území dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (25-U) navrženého podél jižního okraje plochy a zaústěného do stávající místní komunikace. respektovat plochu pro výhledové komunikační napojení lokality na silnici I. třídy a realizaci křižovatky - plochu dopravní infrastruktury (44-DS) do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit napojení na technickou infrastrukturu řešit ze stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP vodního zdroje) řešit v navazujících řízeních respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TV1, vymezený pro průchod přívodního vodovodního řadu prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) ochrana zdravých životních podmínek, ochrana PUPFL zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní limity respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity východní část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních |
| 4 | Lipůvka Pod Habřím | plochy bydlení - B | obsluha území dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (26-U)) navrženého na západním okraji plochy a zaústěného do stávající místní komunikace, případně z veřejného prostranství (27-U), navrženého podél jižního okraje plochy napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn) řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) ochrana PUPFL část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních |
| 5 | Lipůvka u Svinošic | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení ze stávající místní komunikace a z komunikace - veřejného prostranství (19-U)) navrženého podél západního okraje plochy a zaústěného do stávající místní komunikace napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou - zatrubněným potokem řešit v navazujících řízeních - respektovat plochu pro přeložení a revitalizaci vodního toku (přítoku Kuřimky) prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu, ochrana PUPFL výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2. NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních |
| 6 | Lipůvka Nad Cihelnou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení ze stávající místní komunikace lemující severní okraj lokality, dále ze stávající místní komunikace a veřejného prostranství (24-U) navrženého pro rozšíření MK podél západního okraje plochy. do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí respektovat koridory pro technickou infrastrukturu TS1, vymezené pro průchod inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví ochrana zdravých životních podmínek zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní limity respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity |
| 7a | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit ze stabilizovaných a rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 7b | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 7c | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7d-U) napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 7d |  | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení do navrženého veřejného prostranství Z2/05-U |
| 8 | Lipůvka za bytovkou | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení z místní komunikace - rozšířené o plochu veřejného prostranství (21-U) do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TS1, vymezený pro průchod inženýrských sítí prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví |
| 9 | Lipůvka jihozápad | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení z komunikace navržené podél jižního okraje plochy – respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS), dále ze západu prodloužením plochy veřejných prostranství (Z2/07-U) respektovat plochu dopravní infrastruktury (42-DS) vymezenou pro realizaci křižovatky respektovat plochu pro průchod pěších a cyklistů – veřejného prostranství (21-U) vymezeného podél západního okraje plochy zohlednit silniční OP napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2.NP - plocha se nachází při přechodu zástavby do krajiny ochrana zdravých životních podmínek zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní limity respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity |
| 10 | Lipůvka jihozápad | plochy smíšené obytné - SO | obsluha území dopravní napojení z komunikace navržené podél jižního okraje plochy - respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) vymezenou pro průchod této komunikace; dále ze západu prodloužením plochy veřejných prostranství (Z2/07-U) respektovat plochu pro průchod pěších a cyklistů – veřejného prostranství (21-U), vymezeného podél východního okraje plochy napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel, hlavní kanalizační sběrač) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity ochrana zdravých životních podmínek respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap. f)3. Výstupní limity prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2. NP - plocha se nachází při přechodu zástavby do krajiny |
| 11 | zrušeno |
| 12 | Lipůvka U Hájenky | plochy rekreace - rodinná rekreace - Rr | Plocha pro rozšíření stávající chatové lokality U Hájenky. obsluha území dopravní napojení ze stávající účelové komunikace napojení na technickou infrastrukturu řešit lokálně střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) ochrana PUPFL plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat: případnou výjimku z OP lesa řešit v navazujících řízeních oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího lesního pozemku |
| 13 | Lipůvka Pod Habřím | plochy rekreace - rodinná rekreace - Rr | Plocha pro rozšíření chat Pod Habřím. obsluha území dopravní napojení z účelové komunikace (35-DU) navržené podél okraje lesa a zaústěné do stávající místní komunikace řešit prodloužení účelové komunikace (35-DU) pro obsluhu navazujících ploch rekreace rodinné – Rr vč. plochy (Z2/01) napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením na stávající sítě střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny) ochrana PUPFL plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních |
| 14 |  |  | Plocha zrušena. |
| 15 |  |  | neobsazeno |
| 16 | Lipůvka střed | Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost - Ov | Plocha pro situování veřejného občanského vybavení. obsluha území dopravní napojení ze stávající místní komunikace – veřejného prostranství lemujícího východní okraj plochy odstavení vozidel řešit v rámci plochy napojení na technickou infrastrukturu - prodloužením stávajících sítí, přeložit stávající kanalizaci prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 3 NP + podkroví,. 4 NP s ustupujícím podlažím a rovnou střechou |
| 17 | Lipůvka u sportovního areálu | plochy občanského vybavení - sportu - A | Plocha pro rozšíření sportovního areálu. obsluha území ze stávající komunikace lemující severní okraj lokality. Dále z navržené komunikace lemující západní okraj plochy. zohlednit silniční ochranné pásmo napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením na stávající sítě prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví ochrana zdravých životních podmínek zohlednit hluk od silnice II/379 - respektovat hranici negat. vlivu hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní limity |
| 18 |  |  | neobsazeno |
| 19 | Lipůvka u Svinošic | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou - pro obsluhu plochy smíšené obytné (5-SO) a umožnění přístupu do krajiny. část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat |
| 20 |  |  | neobsazeno |
| 21 | Lipůvka ke Kuřimi | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou, pro průchod stezky pro pěší a cyklisty, pěší propojení rozvojových ploch s historickým jádrem. střet s technickou infrastrukturou (OP dálkového optického kabelu) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity |
| 22 | Lipůvka k výletišti | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro pěší propojení k výletišti. do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit respektovat plochu dopravní infrastruktury navrženou pro budoucí křižovatku a komunikaci (43-DS) do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště |
| 23 | Lipůvka Horní Křiby | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (1-B) a plochy smíšené obytné (2-SO) a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. střet s technickou infrastrukturou (zařízení SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě potřeby přemístit SKAO do koridoru pro technickou infrastrukturu TP1 vymezeného západně od obce. respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity |
| 24 | Lipůvka pod ZŠ | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu plochy smíšené obytné (6-SO, 8-SO). a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha je navržena v trase stávající účelové komunikace, řešit jako zklidněnou komunikaci. do jižní části plochy zasahuje silniční OP – zohlednit |
| 25 | Lipůvka Křiby | plochy veřejných prostranství - U | Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l) Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (3-B) a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. Je zaústěna do stávající obslužné komunikace a na západě do silnice I. třídy respektovat plochu dopravní infrastruktury (44-DS) pro realizaci křižovatky do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních |
| 26 | Lipůvka Pod Habřím | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (4-B) dopravní a technickou infrastrukturou , navazuje na stávající obslužnou komunikaci. |
| 27 | Lipůvka pod garážemi | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (4-B) a obsluhu navazujících stabilizovaných ploch veřejnou infrastrukturou (např. parkoviště, odpočinková plocha, dětské hřiště, veřejná zeleň) střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku řešit v navazujících řízeních |
| 28 | Lipůvka západ – u ČOV | plochy sídelní zeleně – zeleň izolační - Zi | Plocha pro odclonění obytné zástavby od vírového separátoru. střet s technickou infrastrukturou (jednotná kanalizace) řešit v navazujících řízeních |
| 29 | Lipůvka západ – u ČOV | plochy sídelní zeleně – zeleň izolační - Zi | Plocha pro odclonění obytné zástavby od vírového separátoru. respektovat stávající kanalizační sběrač |
| 30 | Lipůvka u sportovního areálu | plochy smíšené výrobní – SV | Plocha pro podnikání (střední a malé firmy). obsluha území dopravní napojení z komunikace navržené v trase účelové komunikace podél západního okraje plochy, zaústěné do silnice II. třídy. Respektovat plochu pro realizaci této komunikace - plochu dopravní infrastruktury (34-DS). respektovat plochu pro realizaci obchvatu obce – plochy dopravní infrastruktury (41-DS) pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1 střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělského areálu, viz kap. f)4. Výstupní limity prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou vytvářet dominanty |
| 31 | Lipůvka výrobní zóna | plochy smíšené výrobní – SV | Plocha pro podnikání (střední a malé firmy) využívající proluku ve výrobní zóně. obsluha území dopravní napojení z plochy dopravní infrastruktury (34-DS) navržené východně od lokality. napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1 střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod, dálkový optický kabel) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území limitní hranice negat. vlivu zemědělského areálu, viz kap. f)4. Výstupní limity prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou vytvářet dominanty |
| 32 | Lipůvka u čerpací stanice | plochy smíšené výrobní – SV | Plocha pro podnikání (střední a malé firmy) rozšiřující výrobní zónu . obsluha území dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43) - respektovat plochu .dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující východní okraj lokality; dále z plochy dopravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní okraj lokality pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1 do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovodem) řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou vytvářet dominanty |
| 33 | Lipůvka jih | plochy výroby a skladování – průmyslová výroba – Vp | Plocha pro podnikání (velké firmy) rozšiřující výrobní zónu jižním směrem. obsluha území dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43) pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1 do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit střet s technickou infrastrukturou (dešťová kanalizace) řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – max. 2 NP s možností podkroví, výrobní objekty nebudou svou hmotou a výškou vytvářet dominanty |
| 34 | Lipůvka u ZD | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS | Plocha navržená v trase stávající účelové komunikace pro obsluhu plochy smíšené výrobní (30-SV) a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. Na severu je zaústěna do silnice I. třídy (v návrhu obslužné komunikace). střet s technickou infrastrukturou (bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice) řešit v navazujících řízeních |
| 35 | Lipůvka Pod Habřím | plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty - DU | Plocha navržená pro obsluhu plochy rodinné rekreace (13-Rr) a navazujícího území. Je zaústěna do stávající účelové komunikace. plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku řešit v navazujících řízeních |
| 36 | Lipůvka ke Kuřimi | plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty - DU | Plocha navržená pro průchod stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim. střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity |
| 37 |  |  | realizováno |
| 38 | Lipůvka Habří | plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty - DU | Plocha navržená pro obsluhu vodojemu – pro průchod dopravní a technické infrastruktury. zohlednit průchod koridoru pro technickou infrastrukturu TV1 střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních ochrana PUPFL jedná se o zábor PUPFL |
| 39 | Lipůvka u parku | plochy technické infrastruktury - T | Plocha pro nakládání s odpady - sběrný dvůr. obsluha území dopravní napojení ze stávající účelové komunikace, příp. z komunikace (43-DS) navržené podél západního okraje plochy střet s technickou infrastrukturou (jednotná kanalizace) řešit v navazujících řízeních |
| 40 | Lipůvka Habří | plochy technické infrastruktury - T | Plocha pro vodojem. obsluha území dopravní napojení z navržené účelové komunikace - plocha dopravní infrastruktury (38-DU) střet s OP vodního zdroje řešit v navazujících řízeních ochrana PUPFL jedná se o zábor PUPFL |
| 41 | Lipůvka Obchvat jihovýchod | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS | Plocha navržená jihovýchodně od obce pro MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících. řešit obsluhu navazujícího území a bezpečný průchod krajinou – řešit přístup do přírodního zázemí jižně od obce, a to od severu a od západu včetně obsluhy PUPFL střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn včetně trafostanice, vvn, dálkový optický kabel) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity ochrana hodnot území respektovat památku zapsanou v ÚSKP (r.č. 29008/7-518 - boží muka) |
| 42 | Lipůvka křižovatka - jih | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS | Plocha navržená jižně od centra pro umístění křižovatky a obsluhy navazujícího území. respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) ústící do křižovatky od západu řešit obsluhu navazujícího území, např. plochy smíšené obytné (9-SO), plochy smíšené výrobní (31-SV, 32-SV) střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod, dálkový optický kabel, vodovod, STL plynovod) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity |
| 43 | Lipůvka MK jihozápad | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS | Plocha navržená jihozápadně od obce pro komunikaci – obchvat jihozápad. Součástí plochy je křižovatka uvažovaná na západním okraji obce. řešit obsluhu navazujícího území – obsluhu navrženého sběrného dvora (39-T), obsluhu vírového separátoru, obsluhu ploch smíšených obytných (9-SO, 10-SO) zohlednit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim (propojení 21-U a 36-DU) zohlednit stávající obslužnou komunikaci podél hřbitova a pěší propojení navržené k výletišti (22-U) do plochy zasahuje silniční ochranné pásmo - zohlednit střet s technickou infrastrukturou (bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, jednotná kanalizace) řešit v navazujících řízeních respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity |
| 44 | Lipůvka křižovatka - sever | plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - DS | Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l) Plocha navržená na severním okraji obce pro umístění křižovatky a obsluhy navazujícího území. respektovat plochu veřejného prostranství (25-U) ústící do křižovatky od východu řešit obsluhu navazujícího území plochy smíšené obytné (2-SO) střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn, vodovod, jednotná kanalizace, STL plynovod) řešit v navazujících řízeních |
| 45 | Lipůvka Dlouhý | plochy vodní a vodohospodářské - N | Plocha pro vybudování vodní nádrže. respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity |
| 46 | Lipůvka u Svinošic | plochy vodní a vodohospodářské - N | Plocha pro přeložení a revitalizaci vodního toku, v souč. zatrubněného. na východním okraji obce, odvedení přívalových vod. plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – výjimku řešit v navazujících řízeních |
| 47 | Lipůvka ke Kuřimi | plochy vodní a vodohospodářské - N | Plocha pro revitalizaci vodního toku a zadržení vody v krajině jižně od obce. střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod) řešit v navazujících řízeních plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – výjimku řešit v navazujících řízeních |
| Z1/01 | Lipůvka Nové Horky - sever | plochy bydlení - B | Plocha pro stavbu rodinného domu. obsluha území dopravní napojení – ze stávajících ploch veřejných prostranství napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) a střet s OP leteckého zabezpečovacího zařízení řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – max. 2 NP |
| Z2/01 | Lipůvka Pod Habřím | plochy rekreace - rodinná rekreace - Rr | obsluha území dopravní napojení řešit prodloužením účelové komunikace (35-Du) napojení na technickou infrastrukturu řešit lokálně střet s technickou infrastrukturou (OP vodního zdroje) a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví rozmezí výměry stavebních pozemků cca 2000 m2 – 2344 m2 ochrana PUPFL plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat: ve vzdálenosti do 25 m od hranice lesního pozemku nebudou umísťovány žádné stavby oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího lesního pozemku |
| Z2/02 | Lipůvka západ | plochy smíšené obytné - SO | Plocha pro předzahrádku před rodinným domem. prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu respektovat půdorysnou linii zástavby |
| Z2/03 | Lipůvka sever | plochy bydlení - B | Obsluha území – v případě potřeby řešit s ploch veřejných prostranství (27-U) střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví |
| Z2/04 | Lipůvka západ | plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad - Zz | Plocha pro rozšíření sídelní zeleně – zeleň zahrad. střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP a bezpečnostního pásma VTL plynovodu) a se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních zohlednit OP okolo veřejných pohřebišť - ve vymezeném území nebudou realizovány stavby, které by mohly narušit pietu hřbitova |
| Z2/05 | Lipůvka za bytovkou | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro pěší propojení. řešit napojení na plochu navrženého veřejného prostranství 3P-U |
| Z2/06 | Lipůvka za sběrným dvorem | plochy technické infrastruktury - T | Plocha pro technické zázemí obce. střet s technickou infrastrukturou (kanalizační sběrač, zatrubněný vodní tok) a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby – max. 1 NP bez možnosti podkroví, halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny |
| Z2/07 | Lipůvka za sběrným dvorem | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou. ve vztahu k navazující stabilizované ploše bydlení řešit pás izolační zeleně o šířce min. 3 m |

## c)3.  Vymezení ploch přestavby

| Označ. plochy | k.ú. | způsob využití plochy | podmínky využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1P | Lipůvka západně od ZŠ | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou - pro umožnění zástavby v záhumenních zahradách ploch smíšených obytných. napojení na stávající místní komunikaci řešit v rámci rozvojové plochy veřejného prostranství 7c-U střet s technickou infrastrukturou (OP vn) řešit v navazujících řízeních |
| 2P | Lipůvka u bytovek | plochy veřejných prostranství - U | Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou - pro umožnění zástavby v záhumenních zahradách ploch smíšených obytných. veřejné prostranství zaústit do stávající místní komunikaci prostřednictvím navrženého veřejného prostranství 7d-U veřejné prostranství ve východním konci zaslepit a řešit obratiště veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení do stávajícího veřejného prostranství u bytovek |
| 3P | Lipůvka u bytovek | plochy veřejných prostranství - U | Plocha pro realizaci pěší propojení od bytových domů k hlavní komunikaci a průchod sítí technické infrastruktury. |
| 4P | Lipůvka střed | plochy veřejných prostranství - U | Rozšíření plochy veřejného prostranství v centru obce - část plochy dopravní infrastruktury – stávajícího parkoviště bude transformována na plochy veřejných prostranství. |

## c)4.  Vymezení systému sídelní zeleně

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – Z. Do sídelní zeleně byla zařazena:

veřejná zeleň, parky - Zp – respektovat stabilizované plochy zastoupené plochou parku u kostela v historické části obce a parčíkem na návrší nad obcí. Nové plochy nejsou navrženy.

- plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných.

- regulativy umožňují úpravy veřejné zeleně stabilizované (např. úprava a zpřístupnění parčíku na návrší nad obcí)

zeleň zahrad - Zz – jsou respektovány plochy předzahrádek v historické části obce. Plochy zahrad, které v současnosti navazují na zastavěné území, jsou využity pro rozvoj obce - budou nahrazeny zahradami zástavby (navržených ploch bydlení a smíšených obytných), které vytvoří žádoucí přechod zástavby do krajiny.

izolační zeleň - Zi – plní funkci izolační a kompoziční. Respektovat stávající plochy - plochy odcloňující školní sportoviště od obytné zástavby, založené podél severního a západního okraje areálu ZŠ, plocha zeleně v lokalitě Horky.

- respektovat plochu zeleně navrženou na jihozápadním okraji obce pro odclonění obytné zástavby od navržené plochy dopravní infrastruktury a vírového separátoru

- realizovat další zeleň -  regulativy umožňují realizaci dalších ploch izolační a kompoziční zeleně v rámci ploch s rozdílným způsobem využití (např. odclonění obytné zástavby od ploch výroby a dopravní infrastruktury, přechod zástavby výroby do krajiny)

# d)  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

## d)1.  Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.

Hlavní koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spočívá v:

- řešení MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících.

- řešení komunikace na jihozápadním okraji obce (obchvat jihozápad) propojující silnici I/34 a silnici II/379 včetně křižovatek

- navržení ploch pro křižovatky podporujících plynulou a ohleduplnou jízdu - hlavní vstupy komunikací do obce jsou usměrněny pomocí křižovatek

### d)1.1.  Silniční doprava

##### silnice, místní komunikace

- Respektovat plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, navržené pro průchod nadřazených komunikací a jejich křížení a obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch:

- 41-DS - plocha pro mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) silnice I/43 x silnice II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících.

- 42-DS – plocha pro úpravu křižovatky stávající silnice I/43  a silnice II/379.

- 44-DS - plocha pro umístění křižovatky na severním okraji na silnici I/43, z  křižovatky budou napojeny navrhované plochy pro bydlení (2-SO, 3-B).

- 34-DS - obsluha plochy smíšené výrobní (30-SV) a navazujícího území na jihovýchodním okraji obce

- 43-DS – plocha navržená pro průchod komunikace sloužící obsluze rozvojových ploch smíšených na jihozápadním okraji obce a k propojení silnice I/43 a II/379 (obchvat jihozápad), zahrnuje plochu pro křižovatku na západním okraji obce u hřbitova. Plocha je napojena do křižovatky navržené jižně obce – plochy 42-DS.

- Respektovat stabilizované plochy místních obslužných komunikací (veřejných prostranství).

- Respektovat stávající a navržené plochy veřejných prostranství – U – jedná se o místní obslužné komunikace charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových lokalit. Viz kap. d)5. Koncepce veřejných prostranství.

##### účelové komunikace

- Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro obsluhu rozvojových lokalit, pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky:

  - 35-DU – obsluha rozvojové plochy rodinné rekreace (13-Rr), přístup na pozemky – severovýchod

  - 38-DU – obsluha rozvojové plochy - vodojemu (40-T) – severovýchod

- Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro průchod cyklostezek a vymezené tak, aby propojily sousední obce a navázaly na značené trasy nebo navržené cyklotrasy:

  - 36-DU – stezka pro pěší a cyklisty do Kuřimi

  - 37-DU – stezka pro pěší a cyklisty do Lažan - zrealizováno

##### Obecné podmínky pro umísťování:

- V  plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu umožnit vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace.

- silnici I. třídy mimo zastavěné území v kategorii S 9,5/70, případně v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině B jako sběrnou dvoupruhovou komunikaci s  dopravním významem  v kategorii MS2p 15/11,5/50.

- silnice II. třídy v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině B jako sběrné dvoupruhové komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2p 15/11,5/50, mimo zastavěné území v kategorii S 9,5/70.

- silnice III. třídy - v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii S 7,5/50, min. S 6,5/50.

- místní obslužné komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů - ve funkční skupině C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 8 m.

- účelové komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů

- V zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace.

### d)1.2.  Nemotorová doprava

Viz kap. d)5.  Koncepce veřejných prostranství.

### d)1.3.  Veřejná doprava

- Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami zůstane zachována.

- Respektovat stávající zastávky veřejné dopravy, v případě potřeby zastávky doplnit o zastávku Lipůvka – jih, zálivy řešit v rámci ploch dopravní infrastruktury, příp. veřejných prostranství dle ČSN.

### d)1.4.  Statická doprava

- Plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí (související dopravní infrastruktura).

- Plocha parkoviště v centru obce bude zmenšena (viz plocha přestavby 4-P). Náhrada za chybějící odstavná a parkovací stání bude řešena v podrobnější dokumentaci intenzivním využitím uličního prostoru stávající silnice I/43.

### d)1.5.  Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití...

- plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava – DS, účelové komunikace DU, doprava v klidu DP

- plochy veřejných prostranství - U

## d)2.  Koncepce technické infrastruktury

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.

- respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání koridorů viz kap. f)2. Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů.

- respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TS1 navržený pro obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch (6-SO, 8-SO, 17-A,...) ve východní části obce

- sítě a zařízení technické infrastruktury v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci ploch veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro dopravní infrastrukturu

- dešťové vody – v maximální míře uvádět do vsaku

### d)2.1. Koncepce vodního hospodářství

#### d)2.1.1.  Zásobování vodou

- Respektovat navržené koridory pro vodovod:

- T1 - stavba vodojemu v lokalitě Habří

- TV1 – stavba vodovodního přivaděče od Lažan k navrženému vodojemu severně od obce – část zrealizována

- TV2 – vodovodní řad pro propojení vodojemů severovýchodně od obce - zrealizováno

- TV3 – zaokruhování vodovodní sítě na severním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:

- nová trasa hlavního přivaděče z jímacího území Lažany

- plocha pro vodojem Lipůvka II – zlepšení tlakových poměrů

- propojení navrženého a stávajícího vodojemu

- zaokruhování sítí v severní části obce

#### d)2.1.2.  Odkanalizování

- Respektovat navržené koridory pro kanalizaci:

- TK1 – kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části obce – plochy výroby a smíšené výrobní

- TK2 – kanalizační výtlak včetně čerpací stanice podél místní komunikace u ZŠ v lokalitě (6-SO) – východní okraj obce - zrealizováno

- TK3 – kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části obce pro lokality (SO-9,10) - zrealizováno

V rámci koncepce je navrženo:

- odkanalizování obce je stabilizované – odpadní vody jsou odváděny na kanalizaci Kuřim

- jižní část zastavěného území bude napojena na hlavní kanalizační sběrač před vírový separátor – způsob bude řešen podrobnější dokumentací, trasy včetně objektů budou umístěny v rámci ploch veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro dopravní infrastrukturu

- rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém – trasy budou řešeny podrobnější dokumentací

- rozvojové lokality – plochy výrobní a smíšené – v jižní části řešeného území budou odkanalizovány oddílným systémem

- je navržena limitní hranice negativního vlivu vírového separátoru – 50 m

#### d)2.1.3. Vodní plochy a toky

- Respektovat navrženou plochu (46-N) pro přeložení zatrubněného potoka do odkrytého koryta na východním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:

- vodní toky a plochy v území jsou stabilizovány.

- návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby podrobnější dokumentací

- je navrženo otevření a přeložení zatrubněného vodního toku na východním okraji řešeného území

- je navržena plocha pro umístění rybníka v jihovýchodní části řešeného území

- respektovat ochranu přístupu k vodotečím – viz kap. f)6 Výstupní limity

#### d)2.1.4. Záplavové území a extravilánové vody

###### Záplavové území:

- v k.ú. Lipůvka nejsou stanovena záplavová území ve vazbě na vodní toky

###### Extravilánové vody:

- v řešeném území nejsou problémy s  extravilánovými vodami, které ohrožují zastavěné území nebo zastavitelné plochy

- Lokality s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou navrženy k řešení formou opatření snižujících erozi půdy - viz kap. e)4.  Protierozní opatření

### d)2.2.  Energetika

#### d)2.2.1.  Zásobování elektrickou energií

- Respektovat koridory, navržené z důvodu posílení sítě a pro rozvojové lokality:

- TE1 – nadzemní vedení vn včetně trafostanice plochy pro lokality (33-Vp, 32-SV) jižně od obce

- TE2 – nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokality (1-B, 2-SO) na severozápadním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:

- pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější

- stávající nadzemního vedení vn procházející nad rozvojovými plochami bude respektováno případně přeloženo (přeložky budou řešeny v navazujících řízeních)

- jsou navrženy dvě nové trafostanice včetně nadzemních vedení pro rozvojové lokality

#### d)2.2.2.  Zásobování plynem

- Respektovat navržený koridor:

- TP1 – přeložka zařízení SKAO západně od obce

V rámci koncepce je navrženo:

- dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice

- je navržena přeložka stanice katodové ochrany v západní části řešeného území

#### d)2.2.3.  Zásobování teplem

- zásobování teplem v Lipůvce je stabilizováno

- obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně

### d)2.3.  Spoje

- telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované

- v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt

- respektovat ochranná pásma optických kabelů, komunikačních vedení (radioreléových paprsků) a radiolokačního zařízení

### d)2.4.  Podmínky pro umísťování technické infrastruktury

##### podmínky pro umísťování koridorů

Jsou stanoveny v kap. f)2 Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů pro technickou infrastrukturu.

##### podmínky pro umísťování ploch

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy technické infrastruktury – T).

## d)3.  Koncepce nakládání s odpady, technické zázemí obce

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.

Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány jiným způsobem v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

- Respektovat plochu pro situování sběrného dvora (39-T) navrženou na jihozápadním okraji obce.

- Možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách smíšených výrobních, dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných.

- Plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) se připouštějí v plochách jako související technická (příp. veřejná) infrastruktura.

- Plochu pro technické zázemí obce (Z2/06-T) realizovat na jihozápadním okraji obce.

##### podmínky pro umísťování ploch

Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy technické infrastruktury – T).

## d)4.  Koncepce občanského vybavení

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.

### d)4.1.  Plochy občanského vybavení

veřejná vybavenost - Ov

- Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení  - areál ZŠ, MŠ, obecní úřad, pošta, hasičská zbrojnice, kostel s farou.

- Plocha pro občanské vybavení veřejného charakteru (např. dům s pečovatelskou službou, sociální bydlení, startovací byty pro mladé rodiny) je navržena jihovýchodně od centra obce (16-Ov) ve vazbě na bytové domy.

- Další chybějící zařízení (např. zařízení zdravotnictví, klub pro seniory) řešit:

- ekonomičtějším využitím stávajících ploch

- využitím ploch smíšených obytných, příp. ploch bydlení, které situování zařízení občanského vybavení připouštějí

občanské vybavení bez specifikace - O

- Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení, soustředěné v centru obce, přispívající k posílení funkce centra -  např. zařízení stravování, obchodu a služeb.

veřejná pohřebiště - Oh

- Areál hřbitova situovaný na západním okraji obce považovat za stabilizovaný, nároky na rozvoj řešit intenzivnějším využitím stávající plochy.

##### Podmínky pro využití ploch:

Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského vybavení – O, Ov, Oh.

### d)4.2.  Plochy občanského vybavení – sportu

- Podporovat sportovní aktivity ve stávajících areálech - sportovní areál na východním okraji obce, výletiště (plocha pro pořádání kulturních a sportovních akcí západně od obce).

- Plochy sportu a organizované a neorganizované tělovýchovy rozvíjet:

- v kapacitní ploše navržené jižně a východně od stávajícího sportovního areálu

- využitím hřišť v areálu základní školy, v areálu výletiště

- Chybějící dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně, bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení.

##### Podmínky pro využití ploch:

Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského vybavení - sportu – A.

## d)5.  Koncepce veřejných prostranství

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres. Plochy slouží pro krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť a obsluhu území formou zklidněných komunikací.

- Respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství - U  :

  - plochy pro pěší ve vazbě na centrum obce a na historickou část obce, dále chodníky a pěší propojení

  - plochu veřejných prostranství v lokalitě bydlení Horky

  - uliční prostory sloužící pro průchod místních obslužných komunikací

- Respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro pobyt a pohyb pěších:

  - 4P-U – rozšíření veřejného prostranství v centru obce

  - 21-U – pěší propojení rozvojové plochy (9-SO, 10-SO) s centrem obce a průchod stezky pro pěší a cyklisty – jihozápad

  - 22-U – pěší propojení k výletišti

  - 3P-U – pěší propojení mezi bytovkami a páteřní komunikací

- Respektovat plochy veřejných prostranství  - místní obslužné komunikace, navržené pro obsluhu rozvojových ploch:

  - 19-U – obsluha rozvojové lokality (5-SO) a pro přístup do krajiny – východ

  - 23-U – obsluha rozvojových lokalit bydlení (1-B, 2-SO) - sever

  - 24-U – obsluha rozvojových lokalit bydlení (6-SO, 7-SO, 8-SO) – stabilizace obslužné komunikace jižně od ZŠ

  - 25-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (3-B) – severovýchod

  - 26-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (4-B) – severovýchod

  - 27-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (4-B), plocha pro realizaci dalších chybějících funkcí (např. odstavná stání, izolační zeleně, hřiště) – severovýchod

  - 7d-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO a předpokládané zástavby ve stabilizovaná ploše SO, pěší propojení – východně od bytovek

  - Z2/05-U – pěší propojení

  - 1P-U – obsluha zástavby předpokládané v záhumenních zahradách – západně od ZŠ

  - 2P-U – obsluha zástavby předpokládané v záhumenních zahradách – u bytovek

- Další průběh komunikací v rozvojové ploše řešit následnou dokumentací dle příslušných norem.

##### Podmínky pro využití ploch:

Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy veřejných prostranství – U.

- Respektovat podmínky ochrany veřejných prostranství, viz prostory urbanisticky a historicky cenné, kap. b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví.

# e)  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, koncepce územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

## e)1.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití

- S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném území.

- ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz kap. b)2.2.  Ochrana hodnot přírodních a krajinných.

- Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny.

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:

- Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhodnějším místě).

- Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech.

- Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES.

- Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch.

- Neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, výstavba rozhleden, příp. sakrálních staveb, je přípustná.

- Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň na pohledově exponovaných horizontech).

Ochrana krajinného rázu:

- Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny.

- Stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit izolační zelení

- Rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, kamenic apod.

- Podporovat dosadbu alejí podél cest vhodnými dřevinami, např. klen, lípa, jírovec.

- Podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj..

- Realizovat územní systém ekologické stability.

- Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod zástavby do krajiny.

- Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.

- V krajině je přípustné realizování menších vodních ploch viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- V krajině je podmíněně přípustné zalesňování, viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

##### V krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy vodní a vodohospodářské – N

- plochy přírodní – E

- plochy zemědělské – P

- plochy lesní – L

- plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské - SM

- plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX

##### Stanovení podmínek pro využití ploch:

viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,.....

V krajině jsou navrženy plochy vodní a vodohospodářské – N (č. 45, 46, 47), viz výrok, kap. c)2.

## e)2.  Územní systém ekologické stability

Územní rozsah: je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresech č. I/2 – Hlavní výkres překryvnou linií.

Plochy biocenter regulativy viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - Plochy přírodní – E.

Plochy biokoridorů, interakční prvky

##### Podmínky využití:

přípustné:

- současné využití

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru,

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů

- vodní plochy a toky

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- protierozní opatření

- stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny – vyjma interakčních prvků

- trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura – vyjma interakčních prvků

- účelové komunikace – vyjma interakčních prvků

podmíněně přípustné:

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor a interakční prvek v co nejkratším směru, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor a interakční prvek v co nejkratším směru

- křížení interakčního prvku s trasou, stezkou, komunikací pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezkou, účelovou komunikací, za podmínky, že kříží interakční prvek v co nejkratším směru

nepřípustné:

- změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru,

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů,

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných

- rušit biokoridory a interakční prvky bez náhrady

##### Regionální a nadregionální systém

Regionální biocentrum RBC 235 Hořický hřbet

Biocentrum vymezené na severovýchodní hranici katastru na lesní půdě s přesahem na okolní obce. Je vymezeno v rámci trasy regionálního biokoridoru propojujícího oblast Moravského krasu a Sýkořské pahorkatiny na severozápadě. Lesní porosty jsou přirozeného charakteru, biocentrum je funkční, stabilizované bez kolizních situací nebo střetů s jinými záměry v území. Výměra regionálního biocentra činí v katastru obce Lipůvka 100 ha.

Regionální biokoridor RK 1421

Funkční regionální biokoridor vymezený na západním okraji katastru obce v úseku cca 400 m na lesní půdě. Biokoridor je stabilizovaný bez kolizních situací nebo střetů s jinými záměry v území.

##### Místní (lokální) systém

Základní větve místního územního systému ekologické stability jsou:

Úpatí Hořického hřbetu

Lokální biokoridor s biocentry v prostoru jihozápadně exponovaných svahů Hořické vrchoviny při okraji lesného komplexu. V trase větve jsou vymezena dvě lokální biocentra. Větev reprezentuje teplomilnější stanoviště zastoupená v území zejména dubohabřin.

| identifikace | výměra/délka | popis | návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC Kopaniny u Lipůvky | 4,8 ha | Lesní porosty ve svahu jižní až jihozápadní expozice severně od zastavěného území obce | Do LHP zakotvit zásadu šetrného hospodaření, zachování a posilování druhové i věkové pestrosti. V rámci obnovy postupně posílit druhovou pestrost porostů, využití melioračních dřevin. Nepřipustit zástavbu (chaty, apod.) a jiné formy rekreačních aktivit narušujících ekologickou funkci území |
| LBC Chocholouše | 8,2 ha | Lesní prosty ve svazích jižní expozice v jihovýchodní části katastru |  |
| LBK 1 | 1100 m | Lesní porosty. Lokální biokoridor ve svazích západní expozice východně až severovýchodně od Lipůvky. |  |
| LBK 2 | 1900 m | Lesní porosty. Lokální biokoridor ve svazích západní expozice východně od Lipůvky. |  |
| LBK 3 | 650 m | Lesní porosty. Lokální biokoridor ve svazích jižní expozice jihovýchodně od Lipůvky. |  |

Úbočí Hořického hřbetu

Větev místního územního systému ekologické stability reprezentuje vyšší stanoviště než předešlá. Vymezena je na lesní půdě na úbočí svahů Hořické vrchoviny. V trase větve jsou vymezena dvě lokální biocentra. Reprezentuje stanoviště dubo bukových porostů Drahanské vrchoviny.

| identifikace | výměra/délka | popis | návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC Špice | 5,3 ha | Lesní prosty ve svazích jižní expozice ve východní části katastru. | Do LHP zakotvit zásadu šetrného hospodaření, zachování a posilování druhové i věkové pestrosti. V rámci obnovy postupně posílit druhovou pestrost porostů, využití melioračních dřevin. Nepřipustit zástavbu (chaty, apod.) a jiné formy rekreačních aktivit narušujících ekologickou funkci území. |
| LBC Nezbedka | 9,6 ha | Lesní prosty ve svazích jižní expozice ve východní části katastru. |  |
| LBK 4 | 2000 m | Lesní prosty v severovýchodní části katastru, v rámci lesního komplexu Hořické vrchoviny. |  |
| LBK 5 | 1000 m | Lesní prosty v severovýchodní části katastru, v rámci lesního komplexu Hořické vrchoviny. |  |

Kuřimka

Větev místního územního systému ekologické stability reprezentuje mokřadní a vodní společenstva.

| identifikace | výměra/délka | popis | návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK 6 | 1000 m | Tok Kuřimky včetně břehových porostů | Zachovat stávající využívání. |

## e)3.  Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot a ploch rekreace.

Prostupnost krajiny je posilována v součinnosti s okolními obcemi významu území, kterého se dotýkají rekreační aktivity, zejména cykloturistické.  Podrobněji viz kap. d)1.2. Silniční doprava – plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU.

## e)4.  Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Lokality s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou navrženy k řešení formou opatření snižujících erozi půdy.

##### Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití:

###### Plochy protierozních opatření

Jedná se o svažité plochy orné půdy v krajině, na nichž je nutno provést opatření na eliminaci účinků vodní eroze. K úpravám jsou vymezeny plochy:

Y1  - plochy severně od Lipůvky v lokalitě Křiby Severozápadně orientované konvexní svahy.

Y2  - plocha severozápadně od zastavěné části obce Lipůvka – severně exponované svahy

Y3  - plocha západně až severozápadně od Lipůvky, jedná se o východně exponované zorněné svahy

Y4  - plocha na jihozápadě od Lipůvky, konvexní svahy na údolím Lipůveckého potoka.

###### Ochrana před povodněmi

Do aktivní zóny záplavového území neumísťovat - vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury - žádné nadzemní stavby.

## e)5.  Rekreace

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území. Spočívá ve:

- Stabilizaci stávajících ploch rodinné rekreace, které jsou soustředěny do míst s možností přímého kontaktu s přírodou (lesem), t.j.v lokalitě U Hájenky a Pod Habřím

- Vymezení nových ploch rodinné rekreace ve vazbě na plochy stávající, viz kap. c)1 Návrh urbanistické koncepce – plochy rekreace.

- Respektování potřeb krátkodobé rekreace:

  - jsou respektovány stabilizované a rozvojové plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství

  - jsou navrženy nové stezky pro pěší a cyklisty, které propojí obec s okolními sídly – Kuřimí a Lažany a navážou na stávající turistické trasy a cyklotrasy, v zimě s možností využití pro běžkování

  - jsou respektovány hlavní vstupy do krajiny navazující na cesty využívané pro turistiku a cykloturistiku

  - propojení do krajiny jižně od obce bude zohledněno při řešení obchvatu jihovýchod

## e)6.  Dobývání ložisek nerostných surovin

V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, ÚP nenavrhuje plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

Nejsou registrovány lokality poddolovaného území plošného charakteru.  Nejsou registrovány lokality sesuvů.

Zastavěné území obce se nachází v oblasti přechodného stupně pravděpodobného výskytu radonu. Východním směrem přechází do oblasti středního stupně pravděpodobnosti výskytu radonu.

##### Ochrana proti radonovému riziku :

- na základě měření při realizaci stavby stanovit ochranu, u nově budovaných objektů je třeba věnovat zvýšenou pozornost izolacím, dobrá izolace proti vodě řeší i problematiku radonu.

# f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

## f)1.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu

##### V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy bydlení – B

- plochy rekreace - R

- rodinná rekreace – Rr

3)	plochy občanského vybavení - O

- občanské vybavení - O

- veřejná vybavenost - Ov

- veřejná pohřebiště – Oh

4)	plochy občanského vybavení - sportu – A

5)	plochy veřejných prostranství – U

6)	plochy sídelní zeleně – Z

- veřejná zeleň, parky - Zp

- zeleň zahrad – Zz

- zeleň izolační - Zi

7)	plochy smíšené obytné – SO

8)	plochy smíšené výrobní - SV

10)	plochy výroby a skladování - V

- průmyslová výroba - Vp

- zemědělská a lesnická výroba – Vz

11)	plochy dopravní infrastruktury - D

- silniční doprava – DS

- doprava v klidu – DP

- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty – DU

12)	plochy technické infrastruktury - T

13)	plochy vodní a vodohospodářské – N

14)	plochy přírodní – E

15)	plochy zemědělské – P

16)	plochy lesní – L

17)	plochy smíšené nezastavěného území - SM

18)	plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň- SX

##### Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití:

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

##### Stanovení podmínek pro využití ploch:

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn a plochám přestavby.

### 1.  Plochy bydlení – B

###### Hlavní využití:

Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.

###### Přípustné využití:

- pozemky rodinných domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství

- pozemky souvisejícího občanského vybavení

- pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (např. budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, servisní oprava aut, ustájení hospodářských zvířat)

###### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky dalších staveb a zařízení (např. zázemí ke stavbě hlavní, stavba pro podnikatelskou činnost odpovídajících parametrů, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény) v případě, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby:

  - stabilizované plochy - rodinné domy - max. 2 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:

  - plochy změn – 300 m2 - 3000 m2/ 1RD s tím, že krajové pozemky mohou toto rozmezí překročit

### 2.  Plochy rekreace – R

Rekreace rodinná – Rr

###### Hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb občanů.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství

- zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná,..)

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační louky, přírodní koupaliště,…)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- stabilizované území, plochy změn

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území – max. 1 NP s možností podkroví

  - plochy změn – dle podmínek využití viz kap. c)2.

- intenzita využití stavebních pozemků – přípustná výměra zastavění – max. 100 m2

- rozmezí výměry stavebních pozemků

  - plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2.

### 3.  Plochy občanského vybavení – O

              - Občanské vybavení bez specifikace – O

###### Hlavní využití:

Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)

- pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

- byty jako součást víceúčelového objektu občanského vybavení

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území - max. 3 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

Veřejná vybavenost – Ov

###### Hlavní využití:

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu včetně startovacích bytů pro mladé rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,...

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- byt správce nebo majitele zařízení

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území - max. 3 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

Veřejná pohřebiště – Oh

###### Hlavní využití:

Plochy sloužící pro situování hřbitovů.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

- sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby - max. 1 NP s možností podkroví

### 4.  Plochy občanského vybavení - sportu – A

###### Hlavní využití:

Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem ploch sportu, např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území - max. 2 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

### 5.  Plochy veřejných prostranství - U

###### Hlavní využití:

Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení vyjma předzahrádek. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách.

###### Přípustné využití:

- náměstí, návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné dopravy

- cyklistické stezky

- veřejná zeleň, parky, izolační zeleň

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým výrazem nejsou v rozporu s posílením funkce centra sídla a svým charakterem odpovídají významu daného území

- předzahrádky za podmínky zachování dostatečné šířky uličního prostoru pro průchod dopravní a technické infrastruktury

### 6.  Plochy sídelní zeleně – Z

Veřejná zeleň, parky – Zp

###### Hlavní využití:

Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.

###### Přípustné využití:

- pozemky veřejně přístupné zeleně

- chodníky pro pěší a cyklostezky

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, vodní prvky, veřejné WC, kiosky, dětská hřiště

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, místo pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami

Zeleň izolační – Zi

###### Hlavní využití:

Plochy zeleně, které plní funkci izolační a kompoziční.

###### Přípustné využití:

- pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, šířka pásu zeleně min. 3m, vhodná druhová skladba jednotlivých pater dřevin

- pozemky vyhrazené zeleně areálů

- související dopravní a technická infrastruktura

- dětská hřiště, odpočinkové plochy

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Zeleň zahrad – Zz

###### Hlavní využití:

Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.

###### Přípustné využití:

- zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření

- zahrady sloužících pro zahrádkaření, zahradnictví

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že není potlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše

- činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol). v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

stabilizované území, plochy změn

- stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, nepodsklepené neobsahující pobytové místnosti, zastavěná plocha max. 20 m2

- výšková regulace zástavby - max. 1 NP s možností podkroví

### 7.  Plochy smíšené obytné - SO

###### Hlavní využití:

Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, podnikatelské aktivity,...

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, staveb a zařízení občanského vybavení a sportu

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území – další podmínky viz Výstupní limity

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované území - max. 2 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:

  - plochy změn – 300 m2 - 3000 m2 / 1RD (vyjma východní části plochy 6-SO) s tím, že krajové pozemky mohou toto rozmezí překročit

### 8.  Plochy smíšené výrobní – SV

###### Hlavní využití:

Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby – střední a malé firmy.

###### Přípustné využití:

- stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby, skladování

- maloobchodní a obchodní provozy

- pozemky související veřejné infrastruktury

- sběrná místa komunálního odpadu

- různé formy zeleně, např. izolační zeleň, vyhrazená zeleň, veřejná zeleň

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace, ubytovny, ubytovací zařízení) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, viz výstupní limity

- stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované plochy – max. 2 NP s možností podkroví

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

- halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

### 9.  Plochy výroby a skladování – V

Průmyslová výroba – Vp

###### Hlavní využití:

Plochy slouží pro umístění průmyslových areálů.

###### Přípustné využití:

- pozemky staveb pro výrobu a skladování

- pozemky související veřejné infrastruktury

- sběrná místa komunálního odpadu

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

- halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

Zemědělská a lesnická výroba – Vz

###### Hlavní využití:

Plochy slouží pro umístění zemědělských a lesnických areálů.

###### Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování, stavby související s chovem koní

- související veřejná infrastruktura

- stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování

- sběrná místa komunálního odpadu

- izolační zeleň, vyhrazená zeleň

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

###### Podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky, restaurace, ubytovny), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- výzkumná zařízení v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

- stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

##### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- výšková regulace zástavby

  - stabilizované plochy - max. 2 NP s možností podkroví

- halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

### 10.  Plochy dopravní infrastruktury - D

Silniční doprava – DS

###### Hlavní využití:

Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou.

###### Přípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace - silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.

- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty

- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

- zařízení technické infrastruktury

- čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí

- odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň

- nezbytné asanační úpravy

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

- povolování staveb ani dočasných vyjma navrhovaných staveb dopravní infrastruktury a staveb přímo souvisejících, pro které je toto území chráněno

- pro čerpací stanice pohonných hmot platí  - činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

###### Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

Účelové komunikace – DU

###### Hlavní využití:

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras).

###### Přípustné využití:

- účelové komunikace, manipulační plochy

- cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla

- doprovodná a izolační zeleň, ÚSES

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

- činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí, kamenic

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

Doprava v klidu – DP

###### Hlavní využití:

Slouží zpravidla pro umístění odstavných a parkovacích stání.

###### Přípustné využití:

- odstavné a parkovací plochy

- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství

- veřejná a izolační zeleň

- objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné WC, kiosky

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

###### Podmíněně přípustné využití:

- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území

### 11.  Plochy technické infrastruktury - T

###### Hlavní využití:

Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickou vybaveností.

###### Přípustné využití:

- vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, např. sběrné dvory

- související dopravní infrastruktura

- ochranná a izolační zeleň

- v ploše Z2/06 navíc technické zázemí obce (uložení obecního mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu, komunální techniky apod.)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

### 12.  Plochy vodní a vodohospodářské - N

Vodní toky a plochy – N

###### Hlavní využití:

Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.

###### Přípustné využití:

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití

- související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace

- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu

- plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků

- doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň

- plochy sloužící jako pláže, odpočivadla, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

- stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných

- neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch

###### Podmíněně přípustné využití:

- pouze nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, ochranu přírody

### 13.  Plochy přírodní – E

###### Hlavní využití:

Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území.

###### Přípustné využití:

- současné využití,

- využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES

- vodní toky a plochy

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

- protierozní opatření

- stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

- trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura

- účelové komunikace

###### Nepřípustné využití:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

- neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch

###### Podmíněně přípustné využití:

- nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra.

Na plochy PUPFL, nacházející se v plochách přírodních platí i regulativy platné pro plochy lesní. Podmínky stanovené pro plochy přírodní mají prioritu.

### 14.  Plochy zemědělské – P

###### Hlavní využití:

Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě.

###### Přípustné využití:

- hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- dopravní a technická infrastruktura

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

- opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

###### Nepřípustné využití:

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

- neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch

###### Podmíněně přípustné využití:

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků

- nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- plochy pro zalesnění

  - do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL

  - do cca 1ha na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

### 15.  Plochy lesní – L

###### Hlavní využití:

Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.

###### Přípustné využití

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny

- účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

###### Nepřípustné využití:

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

###### Podmíněně přípustné využití

- pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, lesnictví a ochranu přírody

- pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury

- výstavba malých vodních nádrží

### 16.  Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské - SM

###### Hlavní využití:

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

###### Přípustné využití:

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, manipulační plochy

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

- opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

- pozemky staveb pro ochranu přírody

- výstavba menších vodních nádrží

- stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

###### Nepřípustné využití:

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

- činnosti narušující ekologickou rovnováhu území

###### Podmíněně přípustné využití:

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků

- nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví

- přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

- výsadba sadu v případě, že nebude oplocen

- plochy pro zalesnění do cca 1ha v plochách navazující na stávající PUPFL, na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL, v případě že se nejedná o nivní louky a za předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

### 17.  Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX

##### Hlavní využití:

Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině.

##### Přípustné využití:

- pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)

- pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky

- související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, manipulační plochy

- drobná architektura, odpočívadla

- stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

##### Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území

- činnosti snižující ekologickou hodnotu území

- zalesňování za účelem hospodaření

- další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných

##### Podmíněně přípustné využití:

- výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny

- otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků

- dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu

- účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky, pro lyžaře, hipostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu

## f)2.  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů

Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury končí realizací stavby, pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob využití.

##### Koridory pro technickou infrastrukturu

###### Zásady pro využití území:

Přípustné využití

- činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení

- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES

- nutné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženým koridorem

Nepřípustné využití

- v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru

- není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

## f)3.  Výstupní limity

Vyznačeno v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.

Jedná se o územním plánem navržená opatření na ochranu zdravých životních podmínek, životního prostředí a krajiny.

- Podmínky pro výstavbu v řešeném území

- likvidace odpadních vod - realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, individuální řešení likvidace odpadních vod je možná s max. 4 bytovými jednotkami a to dočasně do doby realizace veřejné kanalizace, větší objekty nebo komplexy RD budou realizovány po vybudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV

- Plochy protierozních opatření

###### Zásady pro využívání území:

###### Přípustné využití:

- činnosti, opatření a využití, které je možno považovat za preventivní proti vodní erozi a které zvyšují retenční schopnosti krajiny (například zatravnění, protierozní osevní postupy, realizace mezí, průlehů, vsakovacích pásů, agrotechnická opatření typu hrázkování, vrstevnicové obdělávání ploch, střídání vrstevnicových pásů plodin, agrotechnická a technická protierozní opatření)

###### Nepřípustné využití:

- činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly druhotně vést

- ochrana přístupu k vodotečím - podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 -8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení

- ochrana melioračních zařízení

###### Zásady pro využívání území

- u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

- limitní hranice negativního vlivu vírového separátoru -  okolo plochy vírového separátoru je navržena hranice negativního vlivu pro území, které bude technickým zařízením ovlivňováno, v budoucnu vyhlašované pásmo ochrany prostředí nesmí tuto maximální hranici překročit:

###### Zásady pro využívání území:

- v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor).

- limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu - okolo zemědělského areálu je navržena hranice negativního vlivu pro území, které je ovlivňováno (např. hlukem, zápachem). V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici překročit:

###### Zásady pro využívání území

- v těchto plochách, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) a dalšími negativními vlivy na životní prostředí

- hranice negativního vlivu hluku z dopravy – podél silnic I. a II. třídy je vymezena hranice negativního vlivu pro území, které je ovlivňováno. Izofony hluku 60dB bude dosaženo ve vzdálenosti od osy komunikace respektovat:

Silnice I/43

- sever,  úsek od stávající II/379 – 28,6 m

- střed obce – 33,2 m

- jih,  úsek od stávající II/379 směr Kuřim  -30,8 m

Silnice II/379

- směr Nuzířov – 6,5 m

- směr Šebrov – 15,7 m

###### Zásady pro využívání území:

- v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor).

- navrhovaný způsob rozdílného využití ploch dotčených předpokládanými negativními vlivy (např. hlukem, prachem) uvnitř hlukových izofon, může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí nebo budou eliminovat negativní vlivy. Například, v ploše zatížené hlukem je možné bydlení a dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) pokud se prokáže, že hluková zátěž je odstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku.

- hranice negativních vlivů z provozu – jedná se o provozy, u nichž není vymezena hranice negativních vlivů, nacházejících se v plochách smíšených obytných, smíšených výrobních, výroby a skladování, technické infrastruktury, občanského vybavení, rekreace či sportu. Negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb.

Obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví

- Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu).

- Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací.

- Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.

## f)4.  Definice pojmů, seznam zkratek

| Pojem | Definice pojmů |
| --- | --- |
| Drobná architektura | Sochy, plastiky, kašny, studny, studánky, pomníky, pamětní desky, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky, altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky, stojany na kola, tematické informační tabule,….). |
| Hygienické limity | Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace, zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života. |
| Charakter a struktura zástavby | charakter zástavby | Samotný vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení), který typologicky vychází z charakteru staveb typických pro danou oblast nebo lokalitu. |
|  | struktura | Rozmístění staveb v rámci sídla, hustota zastavění, umístění domu v návaznosti na veřejné prostranství typické pro danou oblast nebo lokalitu. |
| Chráněný venkovní prostor | Jedná se o nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce. |
| Chráněný venkovní prostor staveb | Jedná se o prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. |
| Intenzita využití stavebních pozemků | Jedná se o optimální využití plochy příslušného stavebního pozemku, které je v případě potřeby vyjádřeno v %. Je dáno podílem celkové zastavěné plochy nadzemními stavbami (stavbou hlavní a stavbou vedlejší) a zpevněnými plochami k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny stavebních pozemků tvořící jeden celek). Plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr - intenzita využití stavebních pozemků je vyjádřena přípustnou výměrou zastavění – tj. stanovením max. možné výměry zastavění daného pozemku (např. max. 100 m2) s tím, že se do této výměry kromě stavby hlavní (stavby pro rodinnou rekreaci) započítávají i stavby vedlejší (např. kůlny, přístřešky, altány, bazény, ) a zpevněné plochy odstavných stání. |
| Interakční prvek | Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jedná se o segment liniového charakteru, např. o výsadbu liniové zeleně (stromy, keře, zatravněné průlehy,…) podél účelových komunikací. V ÚP je vyjádřeno pouze schematicky překryvným symbolem, který neoznačuje přesnou polohu liniové zeleně ve vztahu k účelové komunikaci. |
| Měřítko zástavby | Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů v daném území. |
| Negativní vlivy | Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad přípustnou mez stanovenou právními předpisy. |
| Odpočívadlo | Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, účelovou komunikaci, chodník, trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů, pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu dané plochy a navazujícího území. |
| Podkroví | Přístupný vnitřní prostor nad posledním plným nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití - např. k bydlení, jako půdní prostor,…. |
| Předzahrádky | Předzahrádky jsou pozemky charakteru zahrad (většinou soukromé) situované před stavbou hlavní, např. rodinnými domy, orientované do veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí veřejného prostranství. |
| Přípustná výměra zastavění | Viz pojem Intenzita využití stavebních pozemků. |
| Půdorysná linie zástavby | Poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství. |
| Rekreační louka | Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek, badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením. |
| Samozásobitelské hospodaření | Činnosti spojené s chovem drobných domácích užitkových zvířat a pěstování plodin v míře, která nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí. |
| Související občanské vybavení, podnikatelská činnost | např. ordinace, ateliér, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava obuvi, malá prodejna (smíšené zboží), penzion apod. Za podnikatelskou činnost nelze v plochách (B) považovat např. servisní opravny aut, lakovny, sklenářství, ustájení hospodářských zvířat.,…apod. |
| Stavby, zařízení a jiná opatření v krajině (nadzemní stavby nelze sdružovat) | stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků | protipovodňové hráze, suché poldry, stavby pro zachycení přívalových dešťů, stavby a opatření pro udržení vody v krajině zachování a využití přirozených inundačních území |
|  | stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností krajiny | protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění, změna způsob orby (po vrstevnici), mokřady, obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv – obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného podélného i příčného profilu (meandry), obnova břehových porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam, kde je to možné) vodní plochy, dešťové zdrže |
|  | stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny | např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy, aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy |
|  | nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství | seníky – stavby pro ukládání krmiva a steliva posedy, kazatelny včelíny |
|  | nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví | stavby pro zajištění provozu lesních školek, k provozování myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic stromů) posedy, kazatelny oplocenky |
| Urbanistická struktura | Prostorové uspořádání staveb, lokalit a sídla. Rozumí se jím navzájem se ovlivňující prostorové prvky, které tvoří např. ulice, stavební čáry, budovy a veřejná prostranství. |
| Urbanizované území | Stabilizované plochy v zastavěném území, zastavitelné plochy, plochy přestavby. |
| Ustupující podlaží | poslední podlaží, které ustupuje od půdorysné linie zástavby (směrem od veřejného prostranství); půdorysná plocha ustupujícího podlaží max. 80% půdorysné plochy předcházejícího podlaží |
| Výšková regulace (hladina) zástavby | Maximální přípustná výška zástavby; v ÚP je převážně vyjádřená číslovkou udávající max. počet podlaží a příp. možnost podkroví – např. 3 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jedno(dvou, tří)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jedno(dvou, tří)podlažní dům s rovnou střechou 2 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jedno(dvou)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jedno(dvou)podlažní dům s rovnou střechou 2 NP včetně podkroví znamená tyto možnosti: jednopodlažní dům s využitelným podkrovím v sedlové střeše jedno(dvou)podlažní dům zastřešený sedlovou střechou 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2. NP znamená tyto možnosti: jednopodlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše dvoupodlažní dům s rovnou střechou za podmínky ustupujícího podlaží 1 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti: jednopodlažní stavba s využitelným podkrovím ve sklonité střeše jednopodlažní stavba se sklonitou střechou |
| Zeleň | izolační (ochranná) zeleň | Zeleň plnící izolační (ochrannou) funkci. Skladba zeleně přispívá k omezení hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových dešťů,…apod. |
|  | kompoziční zeleň | Zeleň plnící kompoziční funkci. Skladba zeleně přispívá k začlenění zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních dominant v urbanizovaném území i krajině. |
|  | krajinná zeleň | Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině, remízky, meze,…). |

| Seznam použitých zkratek |
| --- |
| ÚP | územní plán | ČOV | čistírna odpadních vod |
| ÚS | územní studie | OP | ochranné pásmo |
| SZ | stavební zákon | VKP | významný krajinný prvek |
| ÚSES | územní systém ekologické stability | TS | elektrická stanice s napětím pod 52 kV = trafostanice |
| vvn | vedení el. energie s velmi vys. napětím | L | ekvivalentní hladina zvuku |
| vn | vedení el. energie s vys. napětím | dB(a) | decibel (váhový filtr A zvukoměru) |
| nn | vedení el. energie nízkého napětí | ZPF | zemědělský půdní fond |
| VTL | vysokotlaký plynovod | PUPFL | pozemky určené k plnění funkce lesa |
| VVTL | plynovod s velmi vysokým tlakem | ŽP | životní prostředí |
| STL | středotlaký plynovod | LBC | lokální biocentrum |
| NTL | nízkotlaký plynovod | LBK | lokální biokoridor |
| RS | regulační stanice | RBC | regionální biocentrum |
| SKAO | stanice katodové ochrany | RBK | regionální biokoridor |
| VDJ | vodojem | IP | interakční prvek |
| ČS | čerpací stanice | ZD | zemědělský areál |
| ZÚR | Zásady územního rozvoje | PÚR | Politika územního rozvoje |
| VPS | veřejně prospěšná stavba | VPO | veřejně prospěšné opatření |
| MÚK | mimoúrovňová křižovatka | NP | nadzemní podlaží |

# g)  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

##### Veřejně prospěšné stavby:

##### dopravní infrastruktura

| VPS | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | komunikace pro obsluhu zástavby v záhumenních zahradách západně od ZŠ | Lipůvka | 1P-U |
| D2 | komunikace pro obsluhu lokality (5-SO) a přístupu do krajiny na východním okraji obce | Lipůvka | 19-U |
| D3 | komunikace pro obsluhu zástavby v záhumenních zahradách východně od bytovek | Lipůvka | 2P-U |
| D4 | stezka pro pěší a cyklisty na jihozápadním okraji obce | Lipůvka | 21-U |
| D5 | stezka pro pěší propojení k výletišti západně od obce | Lipůvka | 22-U |
| D6 | komunikace pro obsluhu lokalit (1-B, 2-SO) na severozápadním okraji obce | Lipůvka | 23-U |
| D7 | rozšíření stávající komunikace pro obsluhu lokalit (6-SO, 7-SO, 8-SO) a navazujícího území jižně od ZŠ | Lipůvka | 24-U |
| D8 | komunikace pro obsluhu lokality (3-SO) a navazujícího území na severním okraji obce | Lipůvka | 25-U |
| D9 | komunikace pro obsluhu lokality (4-B) v severní části obce | Lipůvka | 26-U |
| D10 | stavba veřejného prostranství a komunikace pro obsluhu lokality (4-B) a obsluhu navazujících stabilizovaných ploch v severní části obce | Lipůvka | 27-U |
| D11 | komunikace pro obsluhu lokality (30-SV) a navazujícího území mezi sportovním areálem a výrobní zónou | Lipůvka | 34-DS |
| D12 | účelová komunikace pro obsluhu lokality (13-Rr) a navazujícího území v lokalitě Pod Habřím | Lipůvka | 35-DU |
| D13 | účelová komunikace, stezka pro pěší a cyklisty do Kuřimi | Lipůvka | 36-DU |
| D14 | zrealizováno |  |  |
| D15 | účelová komunikace pro obsluhu vodojemu severovýchodně od obce | Lipůvka | 38-DU |
| D16 | MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vedlejších/souvisejících, vyvolaných | Lipůvka | 41-DS |
| D17 | křižovatka na jižním okraji obce | Lipůvka | 42-DS |
| D18 | komunikace jihozápadně od obce | Lipůvka | 43-DS |
| D19 | křižovatka na severním okraji obce | Lipůvka | 44-DS |
| D20 | rozšíření veřejného prostranství v centru obce | Lipůvka | 4P-U |
| D21 | pěší propojení od bytovek k hlavní komunikaci | Lipůvka | 3P-U |
| D22* | rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků v západní části obce (silnice II/379) | Lipůvka | - |
| D23 | komunikace pro obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch bydlení a pěší propojení východně od bytovek | Lipůvka | 7d-U |
| D24 | pěší propojení směrem k hlavní komunikaci | Lipůvka | Z2/05-U |

* - vzhledem k měřítku ÚP není VPS vyznačena graficky

##### technická infrastruktura

| VPS | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | stavba vodojemu v lokalitě Habří | Lipůvka | 40-T |
| T2 | stavba sběrného dvora na západním okraji obce | Lipůvka | 39-T |
| TV1 | stavba vodovodního přivaděče od Lažan k navrženému vodojemu severně od obce | Lipůvka | TV1 |
| TV2 | zrealizováno |  |  |
| TV3 | zaokruhování vodovodní sítě na severním okraji obce | Lipůvka | TV3 |
| TK1 | kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části obce – plochy výroby a smíšené výrobní | Lipůvka | TK1 |
| TK2 | zrealizováno |  |  |
| TK3 | zrealizováno |  |  |
| TP1 | přeložka zařízení SKAO západně od obce | Lipůvka | TP1 |
| TE1 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice plochy pro lokality (33-Vp, 32-SV) jižně od obce | Lipůvka | TE1 |
| TE2 | nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokality (1-B, 2-SO) na severozápadním okraji obce | Lipůvka | TE2 |
| TS1 | inženýrské sítě pro lokality (6-SO, 8-SO, 17-A) na východním okraji obce | Lipůvka | TS1 |
| TR1 | přeložení zatrubněného potoka do odkrytého koryta na východním okraji obce | Lipůvka | 46-N |

##### Veřejně prospěšná opatření:

| identifikace VPO | charakteristika VPS | k.ú. | identifikace a využití plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | založení izolační zeleně na jihozápadním okraji obce | Lipůvka | 28-Zi |
| Z2 | založení izolační zeleně na jihozápadním okraji obce | Lipůvka | 29-Zi |
| Y1 | plochy protierozních opatření - severovýchod | Lipůvka | Y1 |
| Y2 | plochy protierozních opatření - sever | Lipůvka | Y2 |
| Y3 | plochy protierozních opatření - severozápad | Lipůvka | Y3 |
| Y4 | plochy protierozních opatření - jihozápad | Lipůvka | Y4 |
| R1 | opatření ke zvýšení retenčních schopností území ve vazbě na vodní tok jihozápadně od obce | Lipůvka | 47-N |

# h)  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

##### veřejně prospěšné stavby:

| kód | účel / umístění | parcelní čísla | katastrální území | předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | stavba občanského vybavení (např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péče o rodinu, startovací byty pro mladé rodiny, zdravotní služby) jihovýchodně od centra obce | 544/1, 544/2, 545/1 | Lipůvka | obec Lipůvka |

# i)  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou navržena.

# j)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické infrastruktury.

# k)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny.

# l)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Je vymezeno v grafické části ve výkrese č. I/1 – Výkres základního členění.

V řešeném území bude prověřena územní studií tato lokalita:

územní studie Lipůvka severovýchod – rozvojové území pro bydlení navržené na severovýchodním okraji obce bylo s ohledem na problematiku napojení na dopravní infrastrukturu navrženo k prověření územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy bydlení (3-B), veřejného prostranství (25-U) a plochy dopravní infrastruktury (44-DS).

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit komplexně pro celé rozvojové území sever:

  - z  křižovatky navržené na severním okraji obce (44-DS) a z do ní zaústěné místní komunikace (25-U) navržené podél jižního okraje lokality

  - ze stávající místní komunikace propojené s navrženou komunikaci (25-U)

- Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, řešit místa pro odpočinek.

- Vymezit místa pro tříděný odpad.

- Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.

##### Stanovení lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti:

Lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti: 2024.

# m)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické infrastruktury.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

| Úplné znění ÚP Lipůvka po vydání poslední změny (změny Lip14) |
| --- |
| textová část - počet listů | 30 |
| grafická část – počet výkresů: I/1 Výkres základního členění území I/2 Hlavní výkres I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 3 |